AE

AE有兩個重要部分，AE table與AE function。AE function的作用就如同上圖的流程圖，其實最簡單的就是定一個target range，比如118~138，當亮度落在這個範圍時，就算有達到正確曝光了，但如果小於這個範圍就要調高曝光值，反之就要調低。

AE table，一般都是靠公式來計算。

公式為EV=AV+TV，EV為亮度，AV為光圈，TV為曝光時間。

=A，A為光圈值，所以如果以F2.8的光圈時，AV就為3。

=1/T，T為曝光時間，所以如果以曝光時間1/32時，TV就為5。

以上圖的例子而言，F2.8的光圈，EV8時，曝光時間應該1/32，換算RAW number為467條。

一般來說可程式光源可以調整0.1EV的亮度值，所以當AE table建完之後，可以一格一格用儀器去量，看所得的亮度是不是在範圍內，如果不是就要做細部調整，因為或許是sensor gain的問題，或是row line number不準造成的，所以要針對細部調整gain大小。

接下來在建AE table時也要注意flicker問題。一般來說要避50hz時，曝光時間要用1/50、2/50、4/50、5/50…；避60hz時，曝光時間就要用1/60、2/60、3/60、4/60…。但是有時候不一定會剛剛好在2/60秒時沒有flicker，此時就要增加曝光時間或是減少曝光時間，直到沒有flicker出現。

例如：在EV 8的時候，曝光時間為2/60(曝光條數為50) ，gain為1倍，那麼就要以50為基準，往上增加或是往下減少曝光條數，到沒有flicker發生，假設到了40條才沒有flicker。那麼在EV8時，曝光條數要為40，但此時亮度沒辦法到原本的亮度，就要把gain增加為1.25，才可以讓EV8的亮度到我們所想要的。

一般來說因為flicker都是發生在室內，且一般室內的亮度不會太亮，所以一般都是把有flicker場景定在低於EV10左右，只要EV10以下的shutter時間就都會對應flicker。

還有一個重點就是AE window。一般最普通的AE window就是全部加起來平均，這也是最一般做法的AE window，因為畫面中有一塊特別亮或是特別暗的場景，會讓AE統計值產生偏差，也就會讓亮度有所偏差，所以一般在做AE window時都會依據場景有所調整，雖然大家都很想用一個AE window適用所有的場景，但一般來說是不大可行的，所以就照一般人的想法，主體是偏中央，且上頭會有電燈或是日光，這樣的考量來建AE window就如同下表。

| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | 6 | 8 | 6 | 3 |

Color Matrix

我們的IC是只有RGB轉YUV的matrix，沒有所謂的RGB轉RGB的matrix，一般來說我們在調顏色時用的都是RGB轉RGB的，所以一般我們就是把RGB的matrix併入RGB轉YUV的matrix裡。

RGB轉RGB的matrix有幾個重要的說明，第一點就是橫向的係數加起來應為1，此限定的原因是因為RGB轉RGB的matrix是在做color enhance用的，所以要盡量不影響到AWB的變化，也就是讓原本是灰色的顏色維持是灰色的。主色成份不要太強烈，因為如果太強烈會容易產生color noise。

調整方法有兩種，一種是土法煉鋼，另一種是線性迴歸方式。

土法煉鋼，之前的方法就是把color chart放在燈箱裡面，用5100K色溫的環境，然後取倒數第二行的YUV數值，然後可以畫出一個曲線圖，如下。一般來說color chart有一個標準的數值，然後會有一個target機種，一般來說就是盡量去match target機種的曲線，這樣出來的顏色走向會比較偏向target機種。

線性迴歸法，因為color chart總共有24色，每一個顏色有RGB三色，所以總共會有72個不等式，在這72個不等式中，可以找出一個最佳解，但是如果想要膚色比較漂亮，那就要把膚色那個不等式的比例增強，這樣做出的最佳解會針對膚色做加強。

Gamma

一般在做gamma時，都是去燈箱拍Kodak Q14的chart。

最終就是要確保每一個間格量出的Y差距，都要大於7，才會是一組比較好的gamma，但是有時候在高亮度部份，因為sensor線性度不足的關係，會有overflow的問題，所以有些時候高亮度部份，還需做點小修改，才能讓整個畫面看起來更自然。有一個要注意，M那一格一般都會把它定在140左右，這樣得出的影像才會比較好。

調整方法就是搭配上圖的Q-14 chart與上表，假設是先用gamma2為基底去拍Q-14 chart，其中有兩格差距只有5(55與50的差距為5) ，這樣就是要從表格中找到55與50這兩格，因為可以看出55上面為76，50底下為30，如果把50往下修為40，如此一來會讓暗部偏暗一點，所以可以選擇壓縮比較亮的地方，那就是把76還是維持在76，55改為60，50還是維持在50，如此在修改中間細部的數值。照這樣的方法修改後，就可以讓那三格差距都>7，也就能讓影像變的比較好。