武界壩及栗栖壩、過河段排洪廣播功能說明

遙控中心控制室圖控工業電腦一部專司排洪廣播用，功能計有：

1.排洪廣播順序控制

2.增加流量廣播控制

3.連續排洪廣播控制

4.操作記錄存檔、列印、查詢

5.測試音樂連續廣播

6.栗栖壩溢流警報動作自動廣播

＊. 武界壩順序控制排洪廣播：

即一小時前開始播放每次播放5分鐘間隔15或10分鐘共八個循環後自動停止，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

(5-10-25-45-75-100-150-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1500-2000-2500-

3000-3500-4000cms 22段)

播音內容為:

播音辭內容為: (『警報音』、台電武界壩廣播、台電武界壩廣播、台電武界壩準備在      點      分要放水、放水量      CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .增加流量廣播：

即排洪中預定某一時間增加放水量為XXXX，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

(5-10-25-45-75-100-150-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1500-2000-2500-

3000-3500-4000cms 22段)

播音內容為：(『警報音』、台電武界壩廣播、台電武界壩廣播、台電武界壩準備在      點      分增加放水量為       CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .連續廣播：

即預定某一時間排洪、放水量為XXXX，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

(5-10-25-45-75-100-150-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1500-2000-2500-

3000-3500-4000cms 22段)

播音內容為:

播音內容為: (『警報音』、台電武界壩廣播、台電武界壩廣播、台電武界壩準備在      點      分要放水、放水量       CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .測試音樂廣播：

即用於系統及沿線廣播設備定檢測試：

- .操作記錄查詢：

即用於查詢整年度之操作記錄列印等

＊. 栗栖壩順序控制排洪廣播：

即一小時前開始播放每次播放5分鐘間隔15或10分鐘共八個循環後自動停止，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

( 1-3-5-8-10-15-20-25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-300cms 19段)

播音內容為:

播音辭內容為: (『警報音』、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩準備在      點      分要放水、放水量      CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .增加流量廣播：

即排洪中預定某一時間增加放水量為XXX，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

( 1-3-5-8-10-15-20-25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-300cms 19段)

播音內容為：(『警報音』、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩準備在      點      分增加放水量為       CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .連續廣播：

即預定某一時間排洪、放水量為XXX，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

( 1-3-5-8-10-15-20-25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-300cms 19段)

播音內容為:

播音內容為: (『警報音』、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩準備在      點      分要放水、放水量       CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .測試音樂廣播：

即用於系統及沿線廣播設備定檢測試：

- .栗栖壩溢流警報動作自動廣播：

播音內容為:

播音內容為: (『警報音』、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩廣播、台電栗栖壩將溢流，排洪量會逐漸增加，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .操作記錄查詢：

即用於查詢整年度之操作記錄列印等

＊. 過河段順序控制排洪廣播：

即一小時前開始播放每次播放5分鐘間隔15或10分鐘共八個循環後自動停止，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

( 1-2-3-4-5cms 5段)

播音內容為:

播音辭內容為: (『警報音』、台電過河段廣播、台電過河段廣播、台電過河段準備在      點      分要放水、放水量      CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- 增加流量廣播：

即排洪中預定某一時間增加放水量為XXX，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

( 1-2-3-4-5cms 5段)

播音內容為：(『警報音』、台電過河段廣播、台電過河段廣播、台電過河段準備在      點      分增加放水量為       CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .連續廣播：

即預定某一時間排洪、放水量為XXX，其中空白處為下拉式預定數字選擇分段如下：

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24時)

(10-20-30-40-50分)

( 1-2-3-4-5cms 5段)

播音內容為:

播音內容為: (『警報音』、台電過河段廣播、台電過河段廣播、台電過河段準備在      點      分要放水、放水量       CMS，請溪裡的民眾趕快離開、以免發生危險、『水流音』），國、台、布農語約五分鐘。

- .測試音樂廣播：

即用於系統及沿線廣播設備定檢測試：

- .操作記錄查詢：

即用於查詢整年度之操作記錄列印等

# Text boxes

排洪前一小時

播音5分鐘

排洪前40分

播音5分鐘

排洪前20分

播音5分鐘

排洪前5分

播音5分鐘

間隔15分

間隔15分

間隔10分

『增加放水量』

廣播設定

按『停止廣播』

停止

按『停止廣播』

停止

連續廣播

連續廣播

按『停止廣播』

停止

『連續廣播』

廣播設定

連續廣播

『測試音樂廣播』

廣播設定

『增加放水量』

廣播設定

間隔15分

間隔15分

間隔15分

間隔15分

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪前40分

播音5分鐘

排洪前一小時

播音5分鐘

按『停止廣播』

停止

連續廣播

『溢流自動廣播』

廣播設定

間隔15分

間隔15分

間隔15分

間隔15分

間隔15分

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

間隔15分

間隔15分

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

排洪中

播音5分鐘

間隔10分

間隔15分

間隔15分

間隔15分

排洪前5分

播音5分鐘

排洪前20分

播音5分鐘

排洪前40分

播音5分鐘

排洪前一小時

播音5分鐘

排洪前40分

播音5分鐘

排洪前20分

播音5分鐘

排洪前5分

播音5分鐘

間隔15分

間隔15分

間隔10分

『增加放水量』

廣播設定

連續廣播

按『停止廣播』

停止

『連續廣播』

廣播設定

連續廣播

按『停止廣播』

停止

『測試音樂廣播』

廣播設定

連續廣播

按『停止廣播』

停止

按『停止廣播』

停止

連續廣播

『測試音樂廣播』

廣播設定

按『停止廣播』

停止

連續廣播

『連續廣播』

廣播設定

按『停止廣播』

停止

連續廣播