| 型式名（機型名稱） | M100G | M115G |
| --- | --- | --- |
| 駆動方式（驅動方式） | ４WD（4輪驅動） |
| 機体寸法 （機體尺寸） | 全長（全長） mm | 4250 | 4310 |
|  | 全幅（全寬） mm | 2100 | 2125 |
|  | 全高（全高） mm | 2840 | 2850 |
|  | 最低地上高（最低離地高度）mm | 430 | 440 |
| 機体質量（重量） kg | 4135 | 4185 |
| エンジン (引擎) | 型式名（型號） | クボタV3800-TI-CRS (久保田 V3800-TI渦輪空氣冷卻器) | クボタV6108-TI-CRS (久保田 V6108-TI渦輪空氣冷卻器) |
|  | 種類（形式） | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル （水冷 4衝程 4汽缸立式柴油引擎） |
|  | 総排気量 / L（總排氣量） | 3.769 | 6.124 |
|  | 出力/回転速度 / rpm （輸出功率 /轉速 kW(PS)/） | 73.5(105)/2600 | 80.9(110)/2200 |
|  | 使用燃料（使用燃料） | ディーゼル軽油（輕柴油） |
|  | 燃料タンク容量 / L （燃料箱容量） | 190 |
| 走行部 （車體） | タイヤ （輪胎） | 前輪（前輪） | 13.6R24 | 13.6R24 |
|  |  | 後輪（後輪） | 420/85R38 | 420/85R38 |
|  | 軸距（軸距）mm | 2435 | 2690 |
|  | 輪距 （輪距） | 前輪（前輪） mm | 1530 | 1640-1740 |
|  |  | 後輪（後輪）mm | 1530-2010 | 1580-2060 |
|  | クラッチ方式（離合器方式） | マイコン制御油圧式湿式多板（電子油壓式濕式多片） |
|  | ブレーキ方式（制動裝置） | 一系統左右独立、油圧式湿式ディスクブレーキ （單系統左右獨立，濕式圓盤油壓式） |
|  | かじ取方式（轉向方式） | 全油圧式パワーステアリング（全油壓型油壓轉向器） |
|  | 変速段数 / 段（變速段數） | 前進24、後進24（前進 24，後退 24） |
|  | 走行速度 (km/h) （エンジン定格回転時） 行走速度 (km/h) （引擎定格旋轉時） | 0.83~33.6 (クリープ付:0.20~33.6) | 0.85~34.0 (クリープ付:0.20~34.0) |
| ＰＴＯ | クラッチ形式 | 独立型･油圧式湿式多板 |
|  | 回転速度（rpm） | 2段:540、1000（ブランドPTO標準装備） |
| 作業機商工装置 （作業機昇降裝置） | 制御方式（控制方式） | 電子式ポジション･ドラフト･ミックスコントロール（電子定位控制） |
|  | 装着方式（裝置方式） | ３点リンクJIS II型（三點連桿 JIS 2型） |
|  | 最大揚力/KG （最大舉升重量） | 3900 | 6100 |