前言

親愛的顧客，

感謝您購買徠卡M8相機，並恭喜您慧眼獨具選擇了這台獨一無二的數位測距式相機。

衷心期望這台嶄新的徠卡M8相機，能帶給您許多樂趣和成果。

為了讓您能夠正確運用本相機的所有功能，我們建議您先詳細閱讀本說明書。

本說明書100%以不含磷漂白的紙張印製，因為這種代價高昂的製程會對水資源造成沈重的負擔，危害我們的環境。

額外的警告指示：只適用於英語部分(摘錄自D-LUX，請看第99頁)

目錄

前言

警告提示

法律提示

電機及電子裝置的廢棄處置

出貨內容

各部名稱

顯示訊息

觀景窗內

頂蓋LCD顯示幕內

顯示幕內

選單項目

主選單內

攝影參數選單內

簡介

預先設定

攝影

觀賞相片

放大顯示幕畫面裡的相片

刪除相片

將記憶卡格式化

詳細說明

準備工作

裝上揹帶

將電池充電

將電池裝入/取出相機

充電狀態顯示訊息

插入及取出記憶卡

最重要的設定/操作元件

徠卡M型鏡頭

啟動/關閉鏡頭型號辨識功能

伸長率

裝上鏡頭

拆下鏡頭

打開及關閉相機/主開關

選擇攝影及播放模式

不限時播放

自動播放最後一張相片

快門鈕

連續拍攝

快門時間設定轉盤

顯示幕

設定亮度

拍攝資料的顯示訊息

階調分布圖

選單操控功能

預先設定

相機基本設定

選單語言

日期及時間

自動關機

按鍵音及訊號音調

攝影基本設定

解析度

壓縮率/檔案格式

白平衡

自動或固定設定

直接設定色溫值

透過測量進行手動設定

ISO感光度

影像特性(對比、銳利度、色彩飽和度)

色彩管理

正確握持相機

取景框線－測距觀景窗

視野撥桿

測距

混合影像法(雙重影像)

分割影像法

測光

打開/關閉測光表

曝光模式

光圈先決

測光值儲存

曝光修正

手動設定曝光

B快門設定

測光表的測光範圍

未達測光範圍

測光曲線圖

觀景窗裡的對焦區大小

關於閃光燈測光及控制的一般事項

可用的閃光燈

裝上閃光燈

閃光燈作業

由相機控制的設定，自動閃光燈作業

以相容系統閃光燈攝影時，觀景窗內的閃光燈控制顯示訊息

自動閃光燈作業

閃光燈設定成電腦控制(A)或手動作業(M)

選擇同步時間/同步時間範圍

選擇同步時間點

其他功能

使用者/使用者特定風格

回復所有個別設定

播放模式

觀賞其他相片/記憶體內「翻頁」

放大/選擇局部畫面/同時觀賞多張縮小的相片

刪除相片

保護相片/取消刪除保護

其他功能

改變相片編號

將記憶卡格式化

以自拍器攝影

將資料傳送到電腦上

使用 Windows® XP

使用Mac® OS X

使用讀卡機

記憶卡上的資料結構

安裝附贈的軟體

處理原始資料DNG

使用Macintosh®電腦

使用Windows®電腦：

處理原始資料

透過電腦遙控相機

其他雜項

徠卡M8的系統配件

交換式鏡頭

濾鏡

# 泛用式M型廣角觀景窗

1.25倍率M型觀景放大鏡

M8手把

視力矯正目鏡

相機袋

替換零件

安全及保養指示

一般注意措施

LCD顯示訊息

冷凝濕氣

保養指示

相機

鏡頭

充電電池

充電器

對於記憶卡

清潔感光元件

存放

警告訊息

故障及其排除方式

關鍵字索引表

技術資料及器材說明

徠卡學院

# 徠卡網站

徠卡資訊服務

徠卡客戶服務

警告提示

- 只能使用建議的配件，以避免干擾、短路或電擊。

- 請勿讓器材曝露在濕氣或雨水中。

- 請勿嚐試拆除機身零件(外蓋)；專業修理工作只能由得到授權的維修單位執行。

法律方面提示：

- 請遵守著作權法。未經授權自行轉載或公開播放轉錄媒體，如錄影帶、CD或由他人發行或寄送的內容，皆有可能違反著作權法。

- 此點對於所有附贈的軟體亦然。

- SD符號為一種商標

- 其他在本說明書裡提到的商標、公司及產品名稱皆為相關公司的商標及註冊商標。

電機及電子裝置的廢棄處置

(適用於歐盟以及其他有獨立回收系統的歐洲國家)

本裝置包含電機及/或電子組件，因此不得棄置於一般的家庭垃圾內！必須送到由地方政府設置的免費資源回收點。如果裝置本身包含可交換式電池或充電電池，則必須事先將這些零件取出，且按當地規定進行廢棄處置。其他和本主題相關的資訊，可從您的地方政府、廢棄物處理公司或在購買產品的商店處得知。

# 出貨內容

開始操作您的徠卡M8相機之前，請先檢查附贈的配件是否完整。

- 充電電池

- 充電器

- USB連接訊號線

- 揹帶

- 含說明書PDF檔、遙控軟體的CD-ROM光碟片

- 含Adobe Photoshop Elements 4.0(Windows版)/ 3.0(Mac版)的DVD光碟片

# 前視圖

  - 底蓋的固定扣

  - 鏡頭解鎖鈕

  - 揹帶吊耳

  - 亮度感測器1

  - 測距儀的視窗

  - 取景框線的採光窗

  - 含鏡射面的觀景窗物鏡，可在非常亮的環境下，清楚辨識觀景窗顯示的訊息

  - 自拍器發光二極體

  - 視野撥桿

1	有觀景窗座的徠卡M型鏡頭會遮住亮度感測器，關於這種或其他鏡頭使用方式的資訊，請看第??頁「顯示訊息／觀景窗內」及第??頁「徠卡M型鏡頭」這兩個章節。

# 相機鏡頭接座的前視圖/鏡頭接座的後視圖

  - 鏡頭辨識用感測器

  - 鏡頭辨識記號

# 上視圖

  - LCD顯示幕

  - 閃燈靴座，含

- 中央(觸發)接點及

- 控制接點，還有

- 固定銷孔

  - 對焦環，含

a.	握把

  - 對焦環

  - 光圈設定環

  - 光圈設定用白色指標點

  - 遮光罩

  - 快門時間設定轉盤，含

-	A 自動控制的停格位置

  - 含各功能停格位置的主開關

-	OFF(相機關機)

-	S(單張拍攝)

-	C(連續拍攝)

-	?(自拍器)

  - 快門鈕，含

- 線控快門線用螺紋

  - 固定環，含

- 對焦用指標

- 景深範圍刻度尺及

- 鏡頭更換用紅色指示鈕

# 背視圖

  - SET[設定]鍵，用來呼叫攝影參數選單/用來呼叫選單操控功能內的子選單/用來接受子選單內選擇的設定或功能

  - INFO[資訊]鍵，用於播放相片時顯示拍攝資料

  - PROTECT[保護]鍵，用來選擇刪除保護功能

  - DELETE[刪除]鍵，用來選擇刪除功能

  - PLAY[播放]鍵，用來打開(持續)播放作業/回到全畫面顯示模式

  - USB接頭上的蓋子

  - 觀景窗目鏡

  - MENU[選單]鍵，用來開啟及離開主選單。

  - 中央設定調整轉盤，用來操控選單/設定所選擇的選單項目或功能、在相片記憶體中翻頁，以及放大/縮小所觀賞的相片

  - 十字鍵，用於選單中的操控動作/用於設定所選擇的選單/功能項目，以及用來在相片記憶體中翻頁

  - 代表相片記錄中/將資料儲存在記憶卡上之動作的發光二極體

  - 顯示幕

# 蓋子打開時的視圖

  - USB接頭(5針，用於和電腦連接)

# 下視圖

(裝上底蓋時)

  - 三腳架螺孔A ¼，DIN 4503 (1/4“)

  - 底蓋

  - 底蓋的轉鈕

(取下底蓋時)

  - 充電電池室

  - 充電電池閂鎖推桿

  - 記憶卡槽

充電器

  - 充電電池用充電槽，含

a.	接點

  - 綠色(POWER[電源])發光二極體，用來顯示已接上電源

  - 黃色(CHARGE[充電])發光二極體，用來顯示正在充電中

  - 車用充電線的2針接頭

  - 解鎖推桿，用於

  - 可交換式電源插頭(歐規/英規/美規/????)

顯示訊息

2.	觀景窗內

2.1.1	藉由 LED(發光二極體) 顯示

(有自動亮度控制功能，配合外界亮度1)用於：

2.1.1.1.	四位數七格式數位顯示，含位於上方和下方的點狀數位燈號：

-	顯示光圈先決時自動設定的快門時間，以及大於1秒的較長快門時間過程

-	光圈先決下，超出及未達測光和設定範圍時的警告訊息

-	(暫存資料用)暫存記憶體已滿的提示

上方點狀燈號：

-	使用測光值儲存功能的提示(恆亮)

下方點狀燈號：

-	使用曝光修正功能的提示(閃爍)

2.1.1.2兩顆三角形及一顆圓形LED：

-	共同做為手動設定時，調整曝光用的測光平衡儀

-	未達測光範圍的警告訊息

2.1.1.3	閃燈符號：

  - 閃燈已待命

  - 拍攝之前及之後閃光燈曝光的指示訊息

2.1.2	24mm及35mm的取景框線(範例)

2.1.3	對焦用的對焦區

1含觀景窗座的徠卡M型鏡頭無法進行自動控制功能，因為會遮住為該功能提供對應資訊的亮度感測器1.??。在這種情形下顯示訊息會持續以恆定的亮度顯示。

3.	頂蓋LCD顯示幕內

3.1	剩餘可拍張數

3.2	充電電池狀態

4.	顯示幕內

4.1	正常播放時(相片布滿整個顯示幕畫面)

4.1.1	刪除保護符號(只在設定此功能時才出現)

4.1.2	相片編號/現存相片總數

4.1.3	放大等級，及顯示畫面局部的位置(圖示，只有在放大播放時才有效)

4.1.4	選取的相片(只適用於4格或9格縮小播放時)

4.2	播放額外資訊時 (INFO[資訊]；相片縮小)

4.2.1	相片(可能會有「裁剪」顯示訊息1)

4.2.2.	階調分布圖

a.	明度(亮度)

b.	紅/綠/藍(分開顯示單一顏色)

4.2.3	刪除保護符號(只有在設定此功能時才會出現)

4.2.4	日期/時間

4.2.5	相片編號/現存相片總數

4.2.6	相片資料

a.	曝光模式及快門時間

b.	焦距2

c.	感度

d.	曝光修正值

e.	解析度

f.	壓縮率/檔案格式

g.	白平衡

i.	使用者風格編號

j.	資料夾編號/檔案名稱

k.	局部畫面大小及位置(只在設定此功能時才出現)

1請看第??頁的「階調分布圖」。

2只有使用最新有6位元辨識碼的徠卡M型鏡頭、以及對應改裝過的鏡頭時才有此項(請看第??頁)

選單項目

  - 主選單內

5.1.1	Save User Profile	使用者特定風格(儲存)

5.1.2	Self timer	自拍計時器

5.1.3	Sharpening	影像銳利度

5.1.4	Color Saturation	影像色彩飽和度

5.1.5	Contrast	影像對比

5.1.6	Monitor Brightness	顯示幕亮度

5.1.7	Histogram	顯示亮度分布的圖

5.1.8	Picture Numbering	相片編號

5.1.9	Auto Review	自動播放最後一張拍攝的相片

5.1.10	Auto Power Off	自動關機

5.1.11	Flash Sync	閃光燈同步

5.1.12	Auto Slow Sync	閃光燈自動慢速同步

5.1.13	Color Management	色彩管理

5.1.14	Reset	同時回復所有設定(回到出廠基本設定值)

5.1.15	Sensor Cleaning	打開快門以清潔感光元件

5.1.16	Lens Detection	鏡頭型號辨識

5.1.17	Date	日期

5.1.18	Time	時間

5.1.19	Acoustic Signal	按鍵音

5.1.20	Language	語言

5.1.21	Format	將記憶卡格式化

5.1.22	Firmware	靭體版本

  - 攝影參數選單內

    - User Profile	使用者特定風格(呼叫)

    - ISO	感光度

    - EV	曝光修正值

    - White Balance	白平衡

    - Compression	壓縮率/檔案格式

    - Resolution	解析度

簡介

請您備妥下列物品：

相機

充電電池 (A)

記憶卡(出貨內容不包括記憶卡)

充電器 (B)

預先設定

1.	將充電電池(A)裝進充電器(請看第??頁)

2.	將充電器(B)接上電源，以便將充電電池充電(請看第??頁)

3.	將主開關(1.20)設定到OFF［關閉］。

4.	將充飽電的充電電池裝進相機(請看第??頁)。

5.	插入一張記憶卡(請看第??頁)。

6.	將主開關(1.20)切到S。

7.	設定選單語言(請看第??頁)。

8.	將記憶卡格式化(請看第??頁)

提示：

- 通常只有對出廠時未格式化的記憶卡才需要做此步驟

- 此動作會將記憶卡上全部資料刪除。

9.	設定日期和時間(請看第??頁)。

攝影

10.	將鏡頭裝到相機上(請看第??頁)。

11.	將眼睛靠在觀景窗上，調整鏡頭的對焦環來調整焦點(請看第??頁)。

12.	輕按快門鈕(1.21)至第一段壓點，啟動相機的測光功能。

13.	用鏡頭的光圈設定環(1.16)及/或相機的快門時間設定轉盤(1.19)來設定曝光(請看第??頁)。

14.	將快門按鈕按到底來拍攝。

觀賞相片

自動播放最後拍攝的相片(在攝影模式之內)。

徠卡M8出廠時已經設定好Auto Review[自動檢視]功能。主選單在此項目(5.1.9)之下可以選擇各種不同的功能。

不限時播放：

1.	按下PLAY[播放]鍵(1.??)設定播放模式(請看第??頁)。

2.	按下左邊或右邊的十字鍵(1.31)，以便觀賞別張相片。

在顯示幕畫面裡放大相片

將中央設定轉盤(1.30)向右旋轉(朝順時針方向)，以便放大觀賞顯示的相片(請看第??頁)。

刪除相片

按下刪除鍵(DELETE[刪除]，1.25) 並遵照顯示幕(1.33)裡的指示將相片刪除(請看第??頁)。

詳細說明

準備工作

裝上揹帶

插圖列

將充電電池充電

徠卡M8可以由一顆鋰離子充電電池(A)供應必要的電力。

注意：

- 只能使用本說明書裡描述的充電電池種類，以及由徠卡相機公司所規定之相機充電電池種類。

- 這些充電電池只能用專門設計的(亦即以下所說明的)裝置來充電。

- 違反使用規定，以及使用不合規定種類的充電電池，可能會導致電池爆炸！

- 絕對不要將充電電池丟進火裡，可能會引起爆炸！

- 隨機附贈的充電器只能用來為充電電池充電，請勿嘗試用於其他用途。

- 充電時使用的電源插座，應該位於隨手可及之處。

- 不得拆開充電器，只能由獲得授權的工廠修理。

提示：

- 充電電池應該在首次使用徠卡M8之前先充電。

- 充電電池的溫度應該在0°-35°C之間才能夠充電。(否則充電器就不會開機，而是會再度關機。)

- 鋰離子充電電池不管蓄電狀態如何，都可以充電。如果原先還有蓄電的話，充飽電所需時間較短。

- 充電過程中電池會發熱，屬正常現象，非是故障。

- 若是黃色標示(CHARGE[充電])的發光二極體(1.43)在開始充電後閃爍的話，就表示充電失敗，請將充電器的電源拔掉並取出充電電池。請確定符合上述的溫度條件，然後再重新充電。若是問題再度發生，請和您的經銷商、所在國家的徠卡代理商或徠卡相機公司聯絡。

- 新的充電電池要先完全充電，並且裝在相機裡使用，充分放電2-3次之後，才能達到其完整容量。應該大約每25次周期後就再重覆執行充分放電過程。為了讓充電電池的使用壽命達到最長，應避免長時間放置在溫度極高或極低的環境中(例如在夏天或冬天，放在停著的汽車裡)。

- 每顆充電電池的使用壽命－—即便在最佳的使用條件下—－都是有限的！好幾百次充電周期之後，操作時間就會明顯縮短。

- 損壞的充電電池，應該遵照相關規定(請看第??頁)處置。

- M8相機裡有一顆內建的備用充電電池，用以儲存相機設定的資料(例如日期)，最長可用3個月。如果備用充電電池的電量耗盡，就必須裝上可交換式充電電池來對它充電。在裝上可交換式充電電池後，備用充電電池大概60小時可充到完整容量。這段期間，相機必須保持不開機。

- 將適合現有供電線路的插頭裝到充電器上，這時解鎖推桿(1.45)必須

  - 向上(朝插頭方向)推，

  - 維持在該處不動，然後

  - 換成合適型式的電源插頭(1.46)。

- 將充電器插到插座上。

  - 綠色標示的POWER[電源] LED(1.42)會發亮。

- 將充電電池的接點朝下，並且將有箭頭標示的那一面向下，斜放進充電器的充電盒(1.41)。

- 然後將它向下按，直到在充電盒裡躺平為止。

- 位置正確時，黃色標示的CHARGE[充電] LED(1.42)就會發亮，代表充電過程正在進行。充電完成後(大約3小時)，黃色的LED就會熄滅。

- 接著應該拔下充電器電源。充電時並不會有過度充電的危險。

- 取出充電電池，取出方法是將它朝上的那一面稍微向上拉，然後從充電盒裡抽出來。

若發生充電問題或無法充電的情形，LED會出現下列顯示：

|  | LED不亮 | LED閃爍 |
| --- | --- | --- |
| 綠色 / POWER[電源]-LED | 電源接頭沒插好 裝上的充電電池無法充電 | - |
| 黃色 / CHARGE[充電]-LED | 充電電池無法充電 | 充電電池超出前述的溫度範圍 充電電池徹底放電，要先間歇性預充電力 |
|  | 充電電池沒裝好 裝上的充電電池已經充飽電了 |  |

如果發生問題，依照｢狀況排除表｣所述方向仍無法解決，請和您的經銷商、您所在國家的徠卡代理商或徠卡相機公司聯絡。

# 將電池裝入/取出相機

- 將主開關(1.20)設定在OFF[關機]。

- 取下相機的底蓋(1.36)，方法為：

- 將底蓋的轉鈕(1.37)翻上來，

- 將它向左旋轉，然後

- 將底蓋拿起來。

- 讓充電電池的接點朝前，放進電池室裡，將電池往電池室(1.38)裡面按，讓有彈簧的白色閂鎖推桿(1.39) 跳到電池上面固定住。

- 重新裝上底蓋，方法為：

- 將它掛在相機側面的固定扣(1.1)上，

- 將它蓋起來，然後

- 用轉鈕將底蓋鎖緊。

為了要以相反順序取出充電電池，必須將電池室裡有彈簧的白色閂鎖推桿往側面推，以便鬆開充電電池。

提示：若欲取出充電電池，相機應保持在關機狀態。

充飽電的充電電池(根據CIPA標準)可拍攝大約400張相片，包含每張相片各顯示4秒的時間。

# 充電狀態顯示(2.1.?)

充電電池的充電狀態會在頂蓋LCD(1.12)裡分五段表示。

?： 約75-100%

?： 約50-75%

?： 約25-50%

?： 約5-25%

?： 約0-5%，有必要更換充電電池或再次充電

提示：

- 若長時間不使用相機，請取出充電電池，在這之前要先將相機主開關關機。

- 最遲3個月之後，即內建在相機內之充電電池的電力耗盡之後(請看第??頁「將電池充電」最後一條提示)，必須重新執行所有個別設定。

插入及取出記憶卡

徠卡M8將拍攝的資料儲存在一片非常小巧的SD(Secure Digital)卡上。

SD記憶卡是小型、輕巧而且可交換的外部儲存媒體。SD記憶卡，具有高容量及可容許高速讀寫的特性，可以快速記錄及播放資料。它具備防寫開關(在記憶卡無斜角那端，有一個推鈕，下面標示著LOCK[上鎖])，可防止意外寫入及刪除卡上現存的資料。

SD記憶卡有不同的供應商，並且有各種容量和讀寫速度。

提示：請勿接觸記憶卡上的接點。

- 將主開關(1.20)設定在OFF[關機]。

- 取下相機的底蓋(1.36)，方法為：

- 將底蓋的轉鈕(1.37)翻上來，

- 將它向左轉到底，然後

- 將底蓋拉起來。

- 讓記憶卡的接點朝後，並且讓斜角朝下，將記憶卡插入記憶卡槽(1.40)裡，克服彈簧的反作用力推到底，直到聽到卡住定位為止。

- 重新裝上底蓋，方法為：

- 將它掛在相機側面的固定扣(1.1)上，

- 將它蓋起來，

- 轉鈕向右轉到底將它鎖起來，然後

- 將轉鈕闔上。

為了取出記憶卡，要先將相機關機，然後執行相反的步驟。為了要解開閂鎖，必須將記憶卡－如同相機底部所示—先稍微往裡面推一點。

提示：

- SD記憶卡的供應經常改變，有些在徠卡M8上可能會造成故障，目前可用的記憶卡清單可以在我們的網站上找到：

www.leica-camera.de/photography/m_system/m8

- 若無法插入記憶卡，請檢查您的配備是否正確。

- 如欲取下底蓋或取出記憶卡，顯示幕裡就會出現對應的警告訊息，取代當時的顯示訊息：

- Bottom cover removed[底蓋已取下]

- No SD card[沒有SD卡]

- 只要顯示幕(1.33)右下方紅色LED(1.32)還在閃爍，就表示相片正在記錄中及/或資料正在儲存到卡上。此時請勿取下底蓋、記憶卡或充電電池，否則尚未完全儲存的相片資料就可能會遺失。

- 電磁場、靜電電荷以及相機和記憶卡上的損傷，可能會造成記憶卡上的資料損壞或遺失，所以建議將資料傳送到電腦儲存起來(請看第??頁)。

- 基於同樣理由，建議原則上將記憶卡存放在抗靜電的容器裡。

## 最重要的設定/操作元件

## 徠卡M型鏡頭

原則上，大多數徠卡M型鏡頭都可以用在徠卡M8上，請您注意下列少數例外和限制事項。

鏡頭可否使用在M8上，和相機的輸出格式無關，－—不管是數位徠卡M8的18x27mm(感光元件大小)或是到徠卡M7為止的底片機型所採用的24x36mm。而且也和鏡頭配備無關－—不管在鏡頭接座(最新的版本，請看下一節)上面有沒有6位元的辨識碼，徠卡M8在任何狀況下仍可以為您提供優秀的攝影作品。

重要：

- 無法使用的鏡頭：

Hologon 1:8/15mm，

Summicron 1:2/50mm，有近攝設定功能

Elmar 1:4/90mm，縮筒式（製造日期1954-1968）

- 可以使用的鏡頭，但有損壞相機的可能

縮筒式鏡頭只能在鏡筒伸出時才能使用，也就是說，其鏡筒絕對不可縮進徠卡M8裡。

這點不適用於現在的Macro-Elmar-M 1:4/90mm，其鏡筒本身在縮筒狀態下並不會伸進相機，因此可不受此限制來使用。

- 可使用，但無法得到期望的構圖

徠卡M8具有最大到90mm焦距的取景框線（請看第??頁），因此在使用像是135機型之類更長焦距時，這類鏡頭在相機觀景窗內－相當小－的視野範圍內「取景」非常不精確。

提示：

- 無法測光的鏡頭有：

Super-Angulon-M 1:4/21mm

Super-Angulon-M 1:3,4/21mm

Elmarit-M 1:2,8/28mm，製造序號低於2 314 921者。

- 徠卡客服維修部門可以替許多徠卡M型鏡頭加裝6位元辨識碼，請您個別詢問(地址，請看第??頁)。

## 啟動/關閉鏡頭型號辨識功能

最新徠卡M型鏡頭的接座(1.11)上有6位元辨識碼，可以讓徠卡M8利用其鏡頭接座(1.10)裡的感測器，辨識出裝上的鏡頭型號。

- 此外，為了最佳化影像資料時會將這些資訊納入考量，例如在廣角鏡頭和大光圈下特別明顯的周邊失光現象，就會在影像資料裡作補償修正。

- 閃光燈曝光及閃光燈反射罩的控制，也會利用到鏡頭資料(請看第??頁的「可使用的閃光燈」)。

- 除此之外，這些6位元辨識碼提供的資訊，會記錄在相片的EXIF資料裡，在INFO[資訊] 說明(請看第??頁的「顯示幕」)的相片資料裡，還可以看到鏡頭的焦距(4.2.6b，請看第??頁)。

## 使用沒有6位元辨識碼的鏡頭時，為了避免故障，原則上必須把相機的辨識功能關掉。

設定功能

    - 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Lens Detection[鏡頭偵測](5.1.17)，然後

    - 在附屬的子選單裡選擇想要的項目。

伸長率

鏡頭的額定焦距是以小型底片格式為基準，亦即是以24x36mm的輸出尺寸為準。然而徠卡M8的感光元件是18x27mm，相對來說比較小—－為0.75倍。所以此鏡頭在徠卡M8上的視角，就相當於焦距為1.33倍長的鏡頭(1.33=0.75的倒數)，這會影響到視角範圍，但不會影響用徠卡M8時，在鏡頭上可以讀取的景深(詳細內容請參閱鏡頭說明書)。

徠卡M8觀景窗裡的取景框線，已經考慮到這些焦距伸長率，它顯示的是對這部相機的「正確」視野。您還是可以照您習慣的方式構圖，跟使用其他徠卡M系列相機的方式完全一樣(請看第??頁的「取景框線－測距觀景窗」)

## 裝上鏡頭

- 握住鏡頭的固定環(1.14)，

- 將鏡頭的紅色指標鈕(1.14c)對準相機機身上的解鎖鈕(1.??)，然後

- 將鏡頭直接裝進此位置。

- 稍微向右旋轉，直到聽到和感覺到鏡頭卡住定位。

## 取下鏡頭

- 握住鏡頭的固定環(1.14)，

- 將相機機身上的解鎖鈕(1.2)向下按，

- 將鏡頭向左轉，直到其紅色指標鈕(1.14c)對準解鎖鈕為止，然後

- 直接把鏡頭取下。

提示：

- 為了防止灰塵等異物侵入徠卡M8相機內部，應該隨時裝上鏡頭或機身蓋。

- 基於同樣理由，更換鏡頭的動作應迅速，而且儘可能在無塵的環境中進行。

## 打開及關閉相機/主開關

徠卡M8用主開關(1.20)來開機和關機，主開關位於快門鈕(1.21)下面，是有四段位置的定格式撥桿：

- OFF	–	相機關機

在此位置上相機會關機。

- S		–	單張拍攝

按下快門鈕(請看上面)每次會拍攝一張相片，和是否按住不放無關。

- C		-	連續拍攝

如果按住快門鈕不放(請看上面)，就會依序拍攝最多9張相片－—只要所使用的記憶卡和相機內部暫存記憶體的容量足夠(請看第??頁的「插入及取出記憶卡」)。

- ?		-	自拍器

按下自拍器(請看上面)會開始倒數預設的前置時間(請看第??頁)，然後拍攝相片。

開機

開機之後，也就是調整到S、C或?這三個功能其中一個之後，LED(1.32)就會短暫發亮，然後觀景窗(2.1.1)裡和頂蓋LCD(1.12)裡的的顯示訊息就會出現(請看第??頁)。

提示：開機約2秒之後即可到達待命狀態。

關機

即便主開關沒有設定到OFF[關機]，如果在選單操控功能所設定的自動關機時間(請看第??/??頁的Auto Power Off[自動關機]，5.1.10)之內沒有任何操作動作的話，相機也會自動關機。

提示：在運送過程中，或長時間不使用相機，應該用主開關將它關機。

選擇攝影及播放模式

徠卡M8開機後原則上會是攝影模式，也就是說顯示幕(1.33)—－在到達待命模式之後(請看第??頁)－—會保持全黑狀態。

播放相片時可在兩種模式之間作選擇：

1.	PLAY[播放] 						不限時播放

2.	Auto Review[自動檢視]		拍攝後短暫播放

不限時播放－PLAY[播放]

按下PLAY[播放]鈕(1.26)即可切換到播放模式。

- 顯示幕裡會先出現拍攝的相片，還有對應的顯示訊息(請看第??頁)。

但是如果插入的記憶卡裡沒有任何相片檔案的話，則切換到播放模式之後就會出現對應的訊息：No valid image to play[沒有影像可播放]。

自動播放最後一張相片－ Auto Review[自動檢視]

在Auto Review[自動檢視] 模式裡，在每拍攝一張相片之後，就會立即於顯示幕顯示 (1.33)，您可以迅速且簡單的預覽檢查該相片是否成功或是應該重拍。

此功能容許

  - 選擇相片顯示的持續時間，還有

  - 播放相片時，是否要加上階調分布圖(請看第??頁)。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Auto Review[自動檢視] (5.1.9)，

- 在附屬的子選單裡，先選擇Time[時間]項目，然後

- 在隨後出現的其他子選單裡，選擇想要的功能及持續時間：(OFF、1 Second、3 Seconds、5 Seconds)[關閉、1秒、3秒、5秒, 停止]。

- 若是想要選擇播放時是否加上階調分布圖(請看第?頁)，則請重新選擇第一層子選單，

- 選擇Histogram[階調分布圖]，

- 然後選取想要的選項(Standard、Without)[標準、無]。

可從Auto Review[自動檢視] 模式，隨時切換到正常模式，也就是不限時的PLAY[播放] 模式(請看上面)。

提示：如果使用連續拍攝功能(請看第??頁)攝影，這兩種播放模式都會先顯示一系列相片的最後一張。要如何選擇一系列相片裡的別張相片，以及播放時的其他可能性，請看從第??頁起「播放」裡各段說明的內容。

## 快門鈕

快門鈕(1.21)有三個壓段：

- 輕按到第一個壓點，啟動測光及觀景窗顯示訊息，此時若設定在自拍模式，則也會啟動預設的自拍倒數計時(請看第??頁)。放開快門鈕後，測光系統和顯示訊息會維持開啟狀態約12秒(詳細內容請看第??頁起的「測光」)，如果將快門鈕按在這個壓段不放，顯示訊息就會維持顯示中。如果之前是設定在播放模式(請看第??頁)，相機就會切回攝影模式。如果相機之前是設定在待機模式(請看第?頁)，則會重新啟動並開啟顯示訊息。

提示：

- 快門鈕失效原因可能是

- 相機內部的暫存記憶體已滿，例如連拍9張相片之後，

- 插入的記憶卡已滿且內部暫存記憶體（暫時）已滿，或

- 插入的記憶卡已滿，或

- 沒有插入記憶卡且內部暫存記憶體已滿。

2.	繼續按到第二個壓點，可將光圈先決時的測光值，也就是將相機所決定的快門時間儲存起來(詳細內容請看第??頁的「測光值儲存」)，放開快門鈕之後可以重新測光。

3.	如果將快門鈕按到底，就會完成拍攝動作，接著會將資料傳送到記憶卡上。

提示：

- 若已經啟動播放模式(請看第??頁的「選擇攝影及播放模式」) 或選單操控功能(請看第??頁)，則可藉由碰觸快門鈕立即切換回到攝影模式。

- 也可以透過選單操控功能選擇按鍵(回報)音以及進行設定(請看第??頁)。

- 為了避免手震模糊，應輕緩按壓快門鈕，直到有一聲輕輕的快門響聲為止。

快門鈕上有一個快門線用的標準螺紋孔。

提示：使用快門線時拍攝時不會感覺到有第二個壓點。

連續拍攝

藉由快門簾幕內建馬達的幫助，您不只可以用徠卡M8拍攝單張相片—－主開關(1.20)調到S [單張]，也可以用連續拍攝抓住運動過程的瞬間畫面—－主開關調到C[連續]。

連續拍攝的快門鈕(1.21)操作方式和單張拍攝相同：只要將快門鈕按到底不放(且記憶卡的容量足夠)，就能連續拍攝。若您只按一下就放開快門鈕，則只會是單張拍攝而已。

最多每秒可拍2張相片，並且接連拍攝最多9張。關於拍攝總張數的精確說明，請您查閱第??頁的表。

提示：無論拍了多少張相片，使用PLAY[播放]功能(請看第??頁)以及Auto Review[自動檢視]功能(5.1.9，請看第??頁)時，都只會顯示最後一張相片。

#### 快門時間設定轉盤

徠卡M8快門時間設定轉盤(1.19)的大小和安排方式，乃是依據人體工學設計而成。它可以有效防止不經意設定錯誤。即使把相機觀景窗靠在眼前，還是很好操作。

除此之外，在手動操作時，其旋轉方向(和鏡頭的光圈設定環相同)也配合觀景窗裡的測光表顯示訊息：例如左邊的三角形LED亮起，就表示要朝箭頭方向(也就是向右邊)旋轉，以便得到需要的較長快門時間。

用徠卡M8的快門時間設定轉盤，可以選擇兩種曝光模式，

  - 光圈先決模式，設定到用紅色標示的A位置，

  - 手動模式，選擇從1/8000秒到4秒的快門時間(每½段停格的中間值)

還有

  - 用(符號標示的最短同步時間1/250秒，適用於閃光燈模式，以及

  - B代表長時間曝光。設定到B，只要一直壓住快門鈕不放，會讓快門一直保持在開啟狀態。

光圈先決模式下會自動無段控制曝光，而且快門時間範圍從1/8000秒到32秒。

徠卡M8的快門時間設定轉盤沒有停止點，可以從任何位置朝任意方向旋轉，可以停在所有刻度及其中間值位置，停格位置以外的中間位置則無法使用。

提示：

## 正如第??頁ISO感光度設定的總結裡所述，使用較高感光度時，特別是在均勻、黑暗的表面時，可以察覺到或多或少的畫面雜訊。為了減少這種擾人的現象，徠卡M8會自動在每一次以較長快門（大約從1/30秒起，視其他選單設定而異）拍攝之後產生第二張「全黑相片」(在快門全關的情形下)，在這些平行拍攝相片中測量得到的雜訊，就可以從真正相片的資料裡用運算的方式「消掉」。

進行長時間曝光時，必須要考慮這種重覆「曝光」時間，例如說，相機在這段過程中相機不應該關機。

## 快門時間超過2秒時，顯示幕中會出現Noise reduction in progress 12s*[進行12秒消除雜訊作業] 的訊息做為提示。

    - 如果同時使用B快門功能和自拍器(請看第??頁)，不能按住快門鈕不放；快門會一直保持開啟狀態，直到第二次按下快門鈕為止(符合T功能)。

關於設定正確曝光的詳細內容，請看從第??頁起的「測光」各段說明。

*時間值僅為範例

顯示幕

徠卡M8具有一個2.5吋的大型液晶彩色顯示幕(1.33)，可用來觀賞儲存在記憶卡上的相片，並顯示包含當時選擇的設定及資訊(請看第??頁的「顯示訊息/顯示幕內」以及本頁的「相片資料的顯示訊息」)。

提示：和消費型數位相機相反，大部分數位系統相機雖然具有有感光元件，但無法顯示預覽畫面。因為它們的感光元件只能一次一張畫面來讀取資料，無法持續讀取。因此顯示幕畫面必須先用PLAY[播放]鍵(1.26)打開播放模式(請看第??頁)才能使用，或是啟動Auto Review[自動檢視]功能(請看第??頁)才能自動短暫打開。

為了便於觀賞，在標準設定下(用INFO[資訊]鍵(請看第??/??頁)無法呼叫出附加資訊)，只會顯示下列資訊：

  - 在頂列上只有相片編號(4.1.2)以及

  - 在有設定保護、防止刪除的相片(請看第??頁)上有提示符號(4.1.1，???)，

  - 放大以及偏離中心播放時，右下方會多出一個提示符號(4.1.3，???)，代表相片局部畫面的大概位置和大小。

設定亮度

顯示幕的亮度，可以藉由選單操控功能分成五段調整，使顯示幕的亮度和現場的光線作最佳配合。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁) 選擇Monitor brightness[顯示幕亮度](5.1.6)，然後

- 在子選單裡選擇想要5段亮度中的那一段(low, medium low, standard, medium high, high)[低、中低、標準、中高、高]。

拍攝資料的顯示訊息

您可以用INFO[資訊]鍵(1.23)在一張縮小的相片畫面中顯示一系列額外的拍攝資料(請看第??頁)。

除此之外，您還可以透過選單操控功能(Histogram[階調分布圖]，5.1.7，請看第??/??頁)選擇各種階調分布圖的變化型態(請看下一節)。

階調分布圖

階調分布圖(4.2.2)展示相片的亮度分布情形。其中橫軸對應於從黑(左)到灰，最後到白(右)的色調值，垂直軸則對應於符合該亮度的畫素數量。這種展示形式能夠讓攝影者在拍攝之後，迅速、簡單地判斷曝光設定是否理想。

徠卡M8的階調分布圖有四種變化型態供您選擇：可以就整體亮度來看，也可以各自用三原色紅/綠/藍來看。而且可以選擇要或不要(用紅色)標示出畫面中無法顯示內容的範圍，也就是太亮的區域(Clipping 裁剪)。

提示：階調分布圖顯示的內容一定是當時顯示的相片的局部畫面的內容。

A:主要是暗畫素，只有一部份是亮的：曝光不足

B:大部分畫素都有中等亮度：正確曝光

C:主要是亮畫素，只有少部分是暗的：曝光過度

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Histogram[階調分布圖] (5.1.7)，然後

- 在附屬子選單裡選擇想要的功能： (Histogram without Clipping, Histogram with Clipping, RGB histogram without Clipping, RGB histogram with Clipping)[不含裁剪區的階調分布圖、含裁剪區的階調分布圖、不含裁剪區的RGB階調分布圖、含裁剪區的RGB階調分布圖]。(當地語言！！)

提示：同時播放多張縮小相片(請看第?頁)時，無法使用階調分布圖。

# 選單操控功能

在徠卡M8上，可以透過兩個互不相關的選單(請看第??頁)來進行許多設定。透過建立群組及分離的功能，根據經驗，將最常用的選單項目，以迅速、簡單的方式呼叫出來及設定。

主選單

主選單有23個選項(5.1.1-.23，請看第??頁)，總結了相機基本設定、使用者自訂風格儲存以及其他副功能。

攝影參數選單

攝影參數選單有6個選項(5.2.1-.6，請看第??頁)，可進行攝影基本設定，以及儲存使用者風格。

功能選項及其設定步驟，在已開機的相機上可一覽無遺，並且在顯示幕(1.33)逐步展示說明。

兩個選單的設定方式基本上是相同的，只有呼叫和離開方式不一樣。

設定選單功能

1.	用MENU[選單]鍵(1.29)呼叫主選單，用SET[設定]鍵(1.22)呼叫攝影參數選單。

- 主選單會出現前8個選單項目，在攝影參數選單裡，則是全部選項都會列出。

有效的項目以黑底加紅邊顯示，該行的右邊有當時設定的功能變數。

提示：

- 只能從攝影模式進入攝影參數選單(請看第??頁)。

- 正在使用DELETE[刪除]或PROTECT[保護]功能(請看第??/??頁)時，無法進入主選單。

2.	您可以旋轉設定轉盤(1.30)，也可以用上/下十字鍵(1.31)來選擇想要的選單項目。

3.為了設定該功能，請先按SET[設定]鍵。在攝影參數選單中設定選項，也要按SET[設定]鍵。

- 選單項目的右邊會出現附屬的、用紅邊標示的多行子選單，選擇的項目則用加亮方式來標示。

4.	接著您可以再次旋轉設定轉盤，或者用上/下十字鍵，選擇想要的功能變數。

5.	再按一次SET [設定]鍵可儲存您的設定。

- 選單列的右邊會列出設定好的功能變數。

6.	再按一次MENU[選單] 鍵可離開主選單，要離開攝影參數選單則須

- 碰觸快門鈕(1.21－如果您想要進入攝影模式的話)，

或是

- 按下PLAY[播放]鍵(1.26－適用於播放模式)。

提示：

- 您隨時可以按下MENU[選單]鍵離開主選單，而不會讓當時可能執行的設定生效。

- 藉由碰觸快門鈕(1.21)，您可以隨時從這兩個選單直接切換到攝影模式，按下PLAY[播放]鍵(1.26)則可進入播放模式(請看第??頁的「選擇攝影及播放模式」)。

例如Date[日期] (5.1.18)及Time[時間] (5.1.19)之類的選單項目，還有白平衡功能(White balance [白平衡]，5.2.4)都要求進一步的設定。相關內容說明，還有其他針對個別選單功能的細節，都可以在對應的章節裡查到。

預先設定

相機基本設定

選單語言

所有選單項目，都會先以出廠設定的英文名稱出現，另外還有德文、法文、西班牙文、義大利文、日文或中文可以選擇。

提示：本說明書全部的選單功能及顯示訊息，都會以當地語言展示，不過插圖則只顯示英文選單。

設定功能

  - 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Language[語言] (5.1.21)，然後

  - 在附屬的子選單裡選擇目標語言。

- 除了少數例外(按鍵名稱、簡寫)，所有語言內容都會改變。

日期和時間

日期和時間分別以個別的選單項目設定。

# 日期

有3種日期顯示方式可供選擇。

# 設定

  - 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Date[日期] (5.1.18)，然後

  - 呼叫子選單，由Setting[設定]和Sequenz[順序]這兩個選項所組成。

  - 選擇Setting[設定]。

- 這時會出現下一個子選單，有年、月、日的數字組，可以調整的數字，會用黑底紅邊標示。

  - 用設定轉盤(1.30)或上/下十字鍵(1.31)來設定數值，用左/右十字鍵切換不同的數字組。

提示：

- 在大部分情形下，使用設定轉盤既舒適又迅速。

- 按下MENU[選單]鍵(1.29)可以隨時回到主選單，而在此之前所做的內容變更不會生效。

  - 完成全部3個數值的設定後，按下SET[設定]鍵(1.22)儲存。

- 選單項目清單會再度出現。

  - 若要改變日期的顯示方式，要在子選單裡選擇Sequence[順序]這個選項。

- 這時會出現三種可能的順序Day/Month/Year [日/月/年]、Month/Day/Year [月/日/年]和Year/Month/Day [年/月/日]。

  - 設定及確認動作和第3點及第4點中所提到的一樣。

提示：若未裝上充電電池，或電池沒電，日期和時間設定就會由內建的備用電池保持約3個月(請看第??頁的「充電狀態顯示」)，若超過期限，之後就必須照上面說明的方式，重新設定日期和時間。

# 時間

時間顯示可選24小時制或12小時制格式。

設定

不管是兩個數字組，還是顯示方式的設定，都位於子選項Setting[設定]和View[檢視]選單項目Time[時間] (5.1.19)內，原則上和前面日期(Date[日期]) 章節裡所說明的都一樣。

自動關機

利用本功能，在預設的時間過後，徠卡M8會自動關機，這種狀況等同於主開關位置OFF[關機](1.20，請看第??頁)。

您可以選擇，

- 是否要啟動本功能，如果是，

- 在多久之後讓相機關機。

您可以用本功能關機，以配合您個人的工作方式，而且可以使充電電源的待機時間明顯變長。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Auto Power Off[自動關機] (5.1.10)，然後

- 選擇想要的功能。

提示：如果相機處於待機狀態，顯示訊息會在12秒後熄滅，或是啟動Auto Power Off[自動關機]的功能以關機，隨時可按下快門鈕(1.21)，讓相機重新回到作業模式下。

按鍵音及訊號音調

您可以決定是否要讓您的設定，還有一些功能流程及警告訊息發出聲響，有兩種音量大小可選。

有喀聲和嗶聲可做為回報訊息，可單獨用來確認按鍵動作，也可以當做試圖在已滿記憶卡上執行動作的提示聲。

提示：出廠設定裡訊號音調是關閉的。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Acoustic Signal[聲音訊號](5.1.20)，然後

- 呼叫出子選單(請看第?頁)，由Volume[音量]、Key Click[按鍵響聲]和Alarm SD card full[SD卡已滿警告]這3個選項組成。

- 選擇Volume[音量]，然後

  - 子選單出現Off[基本上無聲]、High[大聲]及Low[小聲]3個選項。

4.	在子選單裡選擇想要的功能。

- 確認之後，又會回到原先的顯示幕畫面。

5.	在另外兩個子選單裡選擇是否要啟動各功能的聲響。

攝影基本設定

解析度

影像資料可用四種不同的畫素數量(也就是解析度)來記錄，以配合記憶卡容量及預定的用途而運用。

如果您想列印大張相片，而且要得到最佳品質時，就應該選用最高解析度(最大資料量)。選擇此選項，在同一張記憶卡上能儲存的相片數，就會比選擇最小解析度時要少。後者用在寄送電子郵件或放在網站上。

提示：原始資料儲存方式(DNG，請看下一節)只能用於最高解析度。

可用的解析度及其可能的相片數量

| 壓縮率/ 檔案格式 解析度 | DNG | JPEG fine (低壓縮率)1 | JPEG basic (一般壓縮率)1 | DNG + JPEG fine1 | DNG + JPEG basic1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ? (一千萬畫素) | 24 | 91 | 130 |  |  |
| ? (六百萬畫素) | - | 162 | 232 |  |  |
| ? (二百五十萬畫素) | - | 364 | 522 |  |  |
| ? (一百萬畫素) | - | 820 | (1000 |  |  |

1平均值，隨著拍攝主題的不同可能會有差異。

提示：表中數據以1GB的記憶卡和相同的設定為基準，中間如果換成別的解析度及/或壓縮率，就會得到不同的相片數目。

# 設定功能

    - 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡選擇Resolution[解析度](5.2.6)，然後

    - 在附屬子選單裡選擇想要的解析度。

壓縮率/檔案格式

依選擇完成相片資料的記錄

- 在JPEG fine / JPEG basic兩種不同的壓縮率中選一種，

或是

- 用DNG這種檔案格式，

或是

- 結合兩種壓縮率之一和DNG，意即，每拍一張相片就會有兩個檔案，對JPG檔案則使用針對選擇的選項所設定的解析度。

這一方面可以配合使用者預定的使用目的及記憶卡的容量，另外一方面，也可以為事後才決定的可能變更，保留必要的彈性。

提示：

- 想要不壓縮儲存完全未處理的攝影原始資料的話，可以使用標準化的 DNG (數位負片)格式。

- 儲存原始資料時DNG不管當時設定為何(針對當時格式)都會自動切換到?(一千零五十萬畫素)，(請看之前的章節)。

- 同時將相片資料儲存為DNG和JPEG時，JPEG格式會套用當時的解析度設定，所以兩個檔案解析度可能不同。

- 由於JPG basic使用的高壓縮率，拍攝主題裡的細部結構可能會有損失或是有缺陷(人工失真；例如斜邊「鋸齒化」的情形)。

- 顯示幕並不會在每次拍攝之後顯示剩下張數，而是視拍攝主題而定。非常細緻的結構會讓 JPG檔案的資料量較高，均質的畫面資料量則較少。表中的數據是根據某設定解析度下的平均資料大小所算出。隨著相片內容及壓縮率的不同，通常資料量會比較小，而讓剩下的記憶卡容量比之前算出來和展示的容量來得大。

- 不同壓縮率和相對可得到的相片數目，請查閱前面章節裡的表格。

設定功能

- 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡選擇 Compression[壓縮率] (5.2.5)，然後

- 在附屬子選單裡選擇想要的壓縮率/組合。

白平衡

數位攝影裡，白平衡可以在任何光線下都能獲得中性的色彩再現效果，

在徠卡M8裡，您可以選擇九種不同設定中的一種：

-	A –自動控制，大部分情形下能提供中性的結果，

-	六種最常見光源的固定預設模式，

-	?，－例如(主要為)白熾燈光源的室內攝影，

-	?，－例如(主要為)螢光燈光源的室內攝影，

-	?，－例如陽光下的室外攝影，

-	?，－例如(主要為)電子閃光燈照明的攝影，

-	?，－例如多雲天空下的室外攝影，

-	?， －例如主要拍攝主題在陰影下的室外攝影，

-	M－藉由測光進行手動設定以及

-	Kelvin setting[色溫值設定]1－—用於直接設定色溫值。

提示：使用電子閃光燈時，技術上的先決條件是，要使用系統3000的系統相機接頭(SCA)及使用SCA-3502接頭(第4版起)。白平衡可以調到自動-(A)以得到正確的色彩再現效果。

如果裝上的並非是特地為徠卡M8設計的閃光燈，並不會自動切換相機的白平衡模式，則應使用設定?。

設定功能

自動或固定設定之一

- 在攝影選單(請看第??/??頁)裡選擇 White balance[白平衡] (5.2.4)，然後

- 在附屬子選單裡選擇想要的功能。

直接設定色溫值

您可以直接設定2000和13100(K1)之間的值(從2000到5000K以每100算一段，從5000到8000K以每200算一段，以及從8000到13100K以每300算一段)，幾乎可涵蓋實際上存在的色溫，而且在此範圍之內，可以非常精細地讓色彩再現效果配合現場光源色及/或您個人的預設值。

- 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡面選擇 White balance[白平衡] (5.2.4) ，然後在附屬子選單裡選擇 Kelvin setting[色溫值設定] 的選項。

- 用設定轉盤(1.30)或上/下十字鍵(1.31)選擇想要的值，然後

- 重新按SET[設定]鍵確認您的設定。

1色溫基本上以凱氏溫度表示。

靠測光進行手動設定

    - 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡選擇 White balance[白平衡] (5.2.4)，然後

    - 在附屬子選單裡選擇選項 M 。

    - 按下SET[設定]鍵 (1.22)

      - 顯示幕裡會出現訊息 Attention[注意] Point the camera at a white surface and release the shutter[將相機指向白色的表面並按快門]

    - 真正的設定會藉由接著將畫面中間瞄準白色、或中性灰平面的拍攝動作來完成。

      - 顯示幕裡會顯示剛才拍攝的影像(而非選單列)以及訊息 WB is set [白平衡已設定] 。

如果沒有正確判斷曝光，或是瞄準的平面並非中性色的話，就會出現 Bad exposure [曝光不良] 及 WB not set [白平衡未設定] 的提示。在這種情形下請您用正確的曝光設定以及用中性色的平面重覆步驟2。

用這種方式求得的值會一直儲存起來，意即是會一直套用於後面的攝影，直到您重新測光或使用其他的白平衡為止。

提示：已經儲存的、藉由測光設定的白平衡值，即便中間切換到別的白平衡值，也可以重新執行步驟1-3和(而非步驟4)，再次按下 SET[設定]鍵重新呼叫出來。

ISO感度

傳統攝影用設定ISO值的方式來配合底片的感光度，在相同的亮度下，較高感度的底片容許較短的快門時間及/或較小的光圈。

徠卡M8上的ISO設定分成五段，可配合攝影當時的快門時間/光圈值條件而設定。

用最低的ISO設定值160可以獲得最佳輸出品質，使用較高感度320、640、1250及2500 的結果是「畫面雜訊」會增加，如同高感度底片的「顆粒感」。

# 設定功能

- 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡選擇 ISO[感度] (5.2.2)，然後

- 在附屬子選單裡選擇想要的感度。

影像特性/對比、銳利度、色彩飽和度

電子式記錄方式相對於傳統相片記錄方式的許多優點之一，是可以容易地改變重要的影像特性。使用影像處理軟體，在電腦上可以完成大部分這類工作。使用徠卡M8時，則在攝影之前您就可以影響最重要影像特性中的三項：

- 對比，也就是亮區和暗區之間的區別，決定一張相片看起來「平淡」或「生動」。因此，可以透過放大或縮小這些區別——也就是讓亮的更亮、暗的更暗——來影響局部對比。

- 正確對焦(至少對拍攝主題)獲得的銳利影像，是成功攝影的先決條件。一張相片令人覺得銳利的印象，相當程度上是受到邊緣銳利度的影響，也就是說，看相片裡邊緣的亮/暗過渡區有多小。藉由擴大或縮小這些區域，改變銳利度印象。

- 色彩飽和度決定了相片裡的色彩，看起來「蒼白」又柔和、或是「耀眼」又花俏。由於光線和天氣(陰暗/晴朗)是既定的攝影條件，在這裡會對再現效果有很大的影響。

全部三項彼此互不相關的影像特性，都可以藉由選單操控功能，設定成五段中的一段。讓您能夠針對現場光線條件，調整得到最佳的影像品質。在Color Saturation[色彩飽和度]的項目裡有六種選項，包含Black+White[黑白]可供選擇。

提示：如果預先選用了DNG這種檔案格式，這些特性失去作用，因為這種情形下的影像資料，基本上是以原始形式儲存的(改變動作必須稍後再到電腦上進行)。

設定功能

- 在主選單(請看第？頁)裡選擇Sharpening[銳利度] (5.1.3)，以及Color Saturation[色彩飽和度] (5.1.4)，還有Contrast[對比] (5.1.5)，然後

- 在當時的子選單裡選擇想要的程度(low、medium low、standard、medium high、high)[低、中低、標準、中高、高]。

色彩管理

針對使用數位影像資料的不同目的，對於色彩再現效果的要求也不一樣，因此就發展出不同的色彩空間。例如對於簡單的例印，標準的RGB(紅/綠/藍)就已夠用。以軟體程式進行的繁重影像處理，例如為了要修正色彩，則會在相關領域內使用Adobe© RGB。而在專業印前作業中，則大多會以ECI進行處理工作。

徠卡M8可以設定為這三種色彩空間裡的其中一種，也就是說，sRGB、Adobe RGB或ECI RGB。

提示：應用ECI RGB時，在顯示幕上呈現的色彩，比起在印刷品上所呈現的真實色彩要來得平淡一點。

# 設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Color Management[色彩管理] (5.1.14)，然後

- 在附屬的子選單裡選擇想要的功能。

提示：

  - 如果您讓大型照相沖洗店、小型沖洗店或透過網路沖洗服務列印您的相片，則務必選擇sRGB設定。

  - Adobe RGB / ECI RGB的設定，建議只拿來用在有徹底色彩校正之工作環境裡的專業色彩處理上。

## 正確握持相機

為了得到銳利、不模糊的攝影作品，必須儘可能穩定及舒適地握持住相機。如果您用右手握好，同時食指放在快門鈕上，將大姆指穩定放在機身的背面；此外再用左手從下面支撐住鏡頭，準備好可以快速補對焦或是抓穩相機，這樣就可以形成適當、安全的「三點式支撐」姿勢。靠緊在額頭和臉頰上可以讓相機得到額外的支撐。對於直式攝影，則將徠卡M8向左轉(逆時針方向)，雙手位置和橫式攝影時的位置相同。

您也可以向右(順時針方向)轉動相機，在這種情形下最好用大姆指按快門。

提示：

- M8手把是一種很實用的配件，想要特別穩固地握持以及用單手拿徠卡M8時，建議使用(訂購編號14 471黑色，14 472銀色)。

- 徠卡M8配備了一顆內建的感測器，可在每次攝影時測得相機的位置－—水平或垂直(兩個方向)，這項資訊可以在將來播放時，藉由對應的軟體程式，在電腦上（而非相機的顯示幕上！）自動將相片轉正顯示。

## 取景框線－測距觀景窗

徠卡M8的取景框線－測距觀景窗不只是一個特別高價值、較大、較鮮明以及較明亮的觀景窗而已，它同時也是一個和鏡頭連動的、非常精確的測距儀，具有0.68倍的放大倍率。如果裝上焦距24、28（生產序號從2 411 001起的Elmarit 28mm）、35、50、75和90mm的鏡頭，則會自動投射出所屬的取景框線，以24+35mm、28+90mm、50+75mm的配對型式出現。

取景框線的大小調整成配合徠卡M8的輸出格式，並且在每個焦距下最短設定距離時大概和18×27mm的感光元件大小相對應，距離較大時相機就會比在取景框線內部看到的範圍多拍到一些拍攝主題。

取景框線和對焦機構連動，讓視差－鏡頭和觀景窗光軸之間的偏差－自動補償，並且讓取景框線內的影像在從0.7m到∞的整個對焦範圍內都能涵蓋到拍攝影像。

在觀景窗影像的中央有四邊形的對焦區，比周圍的影像區域亮。從16到135mm焦距的所有徠卡M型鏡頭，都在裝到徠卡M8上的時候和測距儀形成連動。

如果啟動了測光表，觀景窗影像下緣就會多出現測光表的LED，以及LED閃光燈符號。

關於測距及測光還有閃光燈作業的詳細內容，您可以在第??/??/??頁的對應章節裡查閱。

## 提示：

在應用比取景框線所能顯示（90mm，如前所述）的更長焦距時，例如135mm的機型，相機的觀景窗內－非常小－的視野範圍可能會讓「取景」非常不精確。

## 視野撥桿

視野撥桿(1.9)可以擴大徠卡M8觀景窗的可能性。利用這個內建的泛用觀景窗，您就可以隨時投射取景框線，而不只是剛好裝上的鏡頭的框線而已，您可以立刻看到是否基於構圖原因使用別的焦距的鏡頭來拍攝當時的拍攝主題會更恰當。

如果將撥桿向上撥，也就是說，朝遠離鏡頭的方向擺動，則會出現適用於24和35mm焦距的取景範圍。*

如果讓撥桿保持垂直，擺到中間的位置，則會出現適用於50和75mm焦距的取景範圍。*

如果撥桿向內撥，也就是說，向鏡頭方向擺動，則會出現適用於28和90mm焦距的取景範圍。*

* 請看第??頁的「伸長率」

測距

有了徠卡M8的測距儀，由於有效基線很大，所以可以非常精準地工作。特別是在使用廣角鏡頭時，因為其景深相對來說很大，所以顯得非常有利。

| 機械基線 (觀景窗和測距儀觀測窗的光學軸之間的距離) | x觀景窗放大倍率 | =有效基線 |
| --- | --- | --- |
| 69.25 mm | x 0.68 | =大約 47.1mm |

測距儀的對焦區在觀景窗的中央，是一個明亮、銳利的方塊區，如果您遮住觀景窗的接物鏡(1.7)，就只剩下投射的取景框線和這個對焦區可以看得到。銳利度可以依混合影像或分割影像法來調整：

混合影像法(疊合影像)

在拍攝人像時，例如用測距儀的對焦區瞄準眼睛，然後一直轉鏡頭上的對焦環，直到對焦區裡的輪廓疊合為止，接著再確定拍攝主題的構圖範圍。

## 分割影像法

拍攝建築物時，例如用測距儀的對焦區瞄準垂直邊緣或別條清楚定義的垂直線，然後一直轉鏡頭的對焦環，直到邊緣的輪廓及線條和對焦區的邊界看起來沒有錯位為止，接著再確定構圖範圍。

兩種調整方法實務上並沒有很清楚的差別，這兩種準則綜合起來使用會非常好用。

測光

在徠卡M8上，是藉由鏡頭以工作光圈加上中央重點模式對當時的環境光線進行測光，由一顆光電二極體接收並測量從第一道快門簾幕上明亮快門葉片反射的光線，這顆矽基光電二極體加上前置的聚光鏡片位於相機底部的下方中央，配合正確曝光的快門時間／光圈組合會出現在觀景窗顯示訊息，或藉著這些訊息的幫忙算出該組合。使用光圈先決時手動選擇光圈，相機則會自己決定配合的快門時間，在這種作業模式下會有一顆數位LED顯示訊息告知當時的快門時間(例如1000)。

手動設定這兩個值時，曝光的調整可由以三顆紅色LED組成的測光平衡儀(((()來進行，如果設定正確，就只有中間的圖形LED會亮。

1張圖片

## 啟動／關閉測光表

測光表可藉由輕輕將快門鈕(1.21)向下按到其第1段壓點來啟動，先決條件是相機要先用主開關(1.20)開機，而且快門時間設定轉盤(1.19)不能轉到B。

測光表是否完成測光是藉由觀景窗內顯示訊息是否持續發亮來表示：

–光圈先決時以數位LED顯示快門時間，

–手動設定時以兩個三角形LED，也許再加上中間的圓形LED。

如果放開快門鈕，而沒有啟動快門的話，測光表會再保持約12秒長的開啟狀態，而且對應的LED會繼續發亮。

如果快門時間設定轉盤調到B的話，測光表就會關閉。

提示：

- 如果顯示訊息熄滅的話，相機就是處於「待機」狀態。

- 環境光線很微弱時，也就是說在測光表的極限範圍裡，可能會等大約0.2秒，LED燈才會亮起來。

- 如果不可能在光圈先決模式下以現有的快門時間得到正確的曝光，則快門時間顯示訊息會閃爍表示警告(相關詳細內容請看第??頁的「光圈先決」)。

- 如果測光表的測光區處於手動設定模式，而且低於非常低的光線密度，則左邊的三角形LED會閃爍表示警告。光圈先決下會繼續顯示快門時間，如果必要的快門時間超過最長的32秒，這些顯示訊息就會閃爍。

- 如果相機長時間不使用或是放在相機袋裡，就一定要用主開關關機，如此可以切斷所有電力消耗，不然在待機作業模式之下，測光表自動關機以及顯示訊息熄滅之後還是會繼續耗電。

## 測光作業模式

徠卡M8提供給攝影師兩種曝光作業模式：光圈先決或手動設定。隨著拍攝主題、狀況及個人傾向的不同，可以選擇比較快和比較舒適的工作方式，或是習慣的快門時間和光圈的固定設定值。

## 光圈先決

如果快門時間設定轉盤(1.19)放在A位置，則相機的電子系統就會自動決定配合的快門時間，從1/8000秒到32秒的範圍內無段變化，並且會隨著設定的感光度、測出的亮度和手動選定的光圈而變化。

相機的觀景窗裡，會顯示計算所得的快門時間數值，為了讓使用者更容易看，會以半格為單位來顯示。

選擇大於2秒的長時間曝光，按下快門後，顯示訊息裡會倒數剩下的曝光時間，實際上計算求得及無段變化控制的曝光時間，會和以半格為單位顯示的不同。例如，如果在按快門之前，顯示訊息裡看到的是16(離實際值最近的值)，但是計算求得的時間比較長，這時按下快門後的倒數計時可能會從19開始。

在極端的光線條件下，測光機制計算所有參數後，可能得到超出工作範圍以外的快門時間——也就是說最短曝光時間小於1/8000秒或最長曝光時間超過32秒。在這種情形下會採用額定的最小及最大快門時間，並在觀景窗裡讓這些值閃爍作為警告。

## 測光值儲存

重要的拍攝主題，往往基於構圖的理由並不在畫面中心，而且有時候這些重要的拍攝主題，也比整個畫面的平均值來得較亮或較暗，但是正如第??頁的「測光」這一節裡所說明的，徠卡M8的中央重點式測光，主要只看畫面中央的區域，並且會調整成中度灰值。

這種拍攝主題和狀況，在光圈先決下，很容易就可以用測光值儲存的功能克服。

方法為：

- 第一步先把相機觀景窗中央對準重要的拍攝主題，然後再指向另一個亮度平均的細部，

- 接著按下快門鈕(1.21)到第2段壓點測光並儲存起來，只要一直壓住該壓點，就會在觀景窗裡數字列的上方出現一個小紅點確認，即使亮度關係改變，快門時間顯示值也不會改變。

- 繼續按著快門鈕不放，將相機擺到最終的構圖範圍。

- 然後用原來計算求得的曝光設定拍攝。

成功儲存測光值之後，改變光圈設定並不會讓快門時間跟著變動，也就是說，有可能造成錯誤曝光。

如果手指頭從快門鈕的壓點拿開，儲存值就會取消。

## 曝光修正

測光表會調整到平均灰值(18%反射率)，符合正常的亮度，也就是平均拍攝主題的亮度。如果測到的拍攝主題細部無法符合此先決條件，則可採取對應的曝光修正。

例如說，基於特定的理由，希望為一系列拍攝相片刻意拍出有點不足或有點過頭的曝光效果，這時候曝光修正就是很有用的功能了。一旦設定好——和測光值儲存的情形剛好相反——會一直保持到(刻意)調整回來為止(關於測光值儲存的詳細內容，請看第??頁的對應章節)。

徠卡M8上可以設定以1/3EV為一格的±3EV範圍(EV =曝光值)。

# 設定功能

- 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡的EV[曝光值] (5.2.3)，然後

- 在附屬的子選單裡選擇想要的修正值。

提示：在相機上設定的曝光修正不但會影響瑒場光線的測光，而且也會影響TTL閃光燈測光/但不會影響TTL閃光燈測光。

## 修正值為正的範例

### 在很明亮的拍攝主題中，例如雪或海灘，測光表會測出過短的曝光時間——曝光不足！相片中的雪看起來是中灰色，人物就變成太暗。必須用延長曝光時間或開大光圈作為輔助手段，例如設定成+1 1/3EV。

## 修正值為負的範例

在很陰暗的、只反射少許光線的拍攝主題中，測光表會測出很長的曝光時間——曝光過度！黑色汽車在相片中會變成灰色汽車。此時，曝光時間必須縮短，例如設定成–1EV。

## 手動設定曝光

如果要完全用手動設定曝光的話，快門時間設定轉盤(1.19)就必須轉到某格快門時間上，或停在兩格中間。

然後

- 啟動測光表並且

- 旋轉快門時間設定轉盤及/或鏡頭的光圈設定環，依發亮的三角形LED所指示的方向，讓圓形LED單獨亮起來。

測光平衡儀的三顆LED會以下列方式指示曝光不足、曝光過度及曝光正確：

(			曝光不足至少一格光圈；必須向右轉

((		曝光不足1/2格光圈；必須向右轉

(		正確曝光

((	曝光過度1/2格光圈；必須向左轉

(	曝光過度至少一格光圈；必須向左轉

提示：設定大於2秒的長時間曝光時，按下快門後，會以秒為單位顯示剩下曝光時間的倒數計時。

##### B快門設定

快門設定為B時，快門會一直保持開啟狀態，只要快門鈕一直按住不放，曝光時間要多久都可以。

這時測光表會保持關閉狀態。為了讓使用者了解狀況，按下快門後，觀景窗裡的數位數字會以秒為單位，顯示已經曝光的時間。

提示：

- 長時間曝光下會有非常嚴重的畫面雜訊。

## 為了減少這種擾人的現象，徠卡M8會在以長快門時間攝影之後(大約從1/30秒起，視其他選單設定而異)自動產生第二張「全黑相片」(以快門全閉方式拍攝)。這種平行拍攝測得的雜訊，稍後用電腦運算真正相片的資料數據時，再予以「扣除」。

長時間曝光時必須考慮這種「曝光」時間加倍的情形，過程中不得將相機關機。

選用長於2秒以上的曝光快門時，顯示幕會出現Noise reduction in progress 12s[進行12秒消雜訊作業]*的訊息。

*數字值僅為範例

## 測光表的測光範圍

測光範圍在室溫、正常空氣濕度及ISO 160/23的感光度下相當於EV 0到20，以及從光圈1.0 加快門1.2秒一直到光圈32 加快門1/1000秒。

## 超出測光範圍

如果在手動設定及非常低的光線強度下未達測光表的測光範圍，則左邊的三角形LED會閃爍表示警告。光圈先決下還會顯示快門時間，超過必要的最長快門時間32秒時，這些顯示訊息就會開始閃爍。

因為測光是以工作光圈進行的，所以這些狀態也可能因鏡頭光圈縮小而產生。

即使超出測光範圍，測光表還是會在放開快門鈕後，繼續維持約12秒的開啟狀態。如果在這段時間內光線關係有所改善(例如改變拍攝主題構圖範圍，或放大光圈)，則LED顯示訊息會從閃爍變成持續發亮(表示測光完成)。

測光曲線圖(請看第?頁)

測光曲線圖適用於兩種曝光模式：光圈先決及手動設定。

測光表測光範圍的數據位於曲線圖的右邊，以cd/m2為單位(每平方公尺的燭光數)表示。

狹縫式快門和鏡頭的工作範圍數據則位於左邊，中間可以讀取曝光值(DV=曝光值)。

感光度設定(SV=速度值)會以ISO值表示。

在曲線圖左邊，可以看到以秒為單位表示的曝光時間數據(TV=時間值)，徠卡M8狹縫式快門的工作範圍以柱狀圖旁邊的陰影區來表示，設定成B快門時，此區域朝上是開放的。

左下方可以讀取光圈值(AV=光圈值)。

範例A裡可以看出感光度、光線強度(亮度)、曝光時間和光圈的關係。

從感光度數據(ISO 160)要先沿著垂直線找到和對應光線強度所屬水平線的交點，在此範例中為2500 cd/m2，相當於太陽光的亮度，這時沿著對角線到設定光圈(11)的垂直線，然後從那裡再水平向左一直找到必要的曝光時間(1/250秒)，在對角線的走向裡也可以讀出曝光值(EV 15)。

在範例B裡可以看出，在燭光照明以及ISO 640的感光度(0,6 cd/m2)之下，必須以例如光圈1.4及1/15秒來攝影。舉例而言，鏡頭上的光圈16可能就無法使用，因為其所屬曝光時間8秒在時間設定轉盤上找不到。因為用時間設定轉盤最長曝光時間只能設4秒，所以無法直接測光。利用這張曲線圖換算或讀取正確的曝光時間並不方便。

在光圈先決下，徠卡M8可自動使用的快門時間到32秒為止，因而在上面的範例裡可以使用鏡頭裡任何一個光圈。

## 關於閃光燈測光及控制的一般事項

徠卡M8可在真正攝影之前，用觸發一次或多次瞬間測試閃光，來計算必要的閃光燈功率，在這之後開始曝光時，就會觸發主閃光燈。

所有會影響曝光的因素(例如攝影濾鏡及光圈設定改變)都會自動被考慮到。

可用的閃光燈

下列閃光燈可以在徠卡M8上執行所有本說明書裡說明的功能：

• 系統閃光燈徠卡SF 24D(訂購編號14 xxx)，它小巧的尺寸和它針對此相機調整的設計，特別適合本機使用。由於固定內建的閃光燈腳座有對應的額外控制及訊號接點，可用來自動傳送一系列資料和設定，所以操作上很簡單。

•	具備系統3000之系統相機接頭(SCA)的閃光燈，配備SCA-3502/35011接頭，並可控制閃光燈導數。

也可以使用其他市售、具備標準閃光燈接腳2, 3以及正極中央接點的外接式閃光燈，透過中央接點(X接點，1.13a)來觸發。我們建議使用現代的晶閘管控制的電子式閃光燈。

1	使用接頭SCA-3502(從第4版起)，可以在設定成自動- (A)時，得到正確色彩再現效果的白平衡(請看第??頁)。

2	如果使用不是特地為徠卡M8調整的閃光燈，相機的白平衡功能就不會自動切換，因此應該使用設定?(請看第??頁)。

3	在鏡頭上預先設定好的光圈，必須在閃光燈上以手動設定。

## 安裝閃光燈

安裝閃光燈時要注意，將其腳座完全推進徠卡M8的閃燈靴座(1.13)裡面。而且(如果有的話)要用夾緊螺帽固定好，防止意外掉落。這對於有額外控制及訊號接點的閃光燈來說格外重要，因為它在閃光燈靴座裡位置的變化，會讓必要的接點中斷，並且可能因此造成故障。

提示：在安裝之前，相機和閃光燈必須關閉。

## 閃光燈模式

徠卡M8上可使用全自動，也就是由相機控制的閃光燈模式(含前面章節展示過的、系統輕巧型閃光燈)，以及兩種曝光模式：光圈先決A及手動設定。

在這兩種曝光模式下，都有一種自動照亮模式。為了確定閃燈和現場光源保持平衡，在較高亮度下，閃光燈功能有時可能會減少多達12/3EV。如果現場亮度加上最短的閃光燈同步時間(1/250秒)會造成過度曝光，則在光圈先決模式下，就不會觸發閃光燈。快門時間會根據環境光線而調整，並且會顯示在觀景窗裡。

除此之外，徠卡M8也可以採用其他設計上很有趣的閃光燈技術，像是於第2而非習慣上第1快門簾幕時觸發閃光燈的同步，以及比1/250秒更長同步時間的閃燈動作。這些功能都可以透過選單來設定(相關的詳細資料，請到後面的對應章節裡查閱)。

徠卡M8也會將設定的感光度傳給閃光燈。如此一來，只要閃光燈上有這類顯示訊息，而且可以用手動方式，把相機鏡頭上選擇的光圈設定在閃光燈上，閃光燈就可以自動配合調整其有效距離數據。感光度設定則無法被閃光燈影響。

提示：下列章節裡說明的設定和功能，都只和那些可以用在徠卡M8及系統輕巧型的閃光燈有關。

關於閃光燈作業(特別是和其它那些並非特地為徠卡M8設計的閃光燈)，還有關於閃光燈不同作業模式的詳細內容，請您到各自的附錄裡查閱。

設定由相機控制的自動閃光燈

啟動所用閃光燈、以及設定好導數控制(例如GNC=導數控制)作業模式之後，必須在徠卡M8上

- 每次用閃光燈攝影前，先輕輕壓下快門來啟動測光功能，也就是說觀景窗裡的顯示訊息必須能提供快門時間值，或是切換測光平衡儀。如果一下子太快完全按下快門，因而錯過此動作的話，閃光燈可能就不會觸發。

- 快門時間設定轉盤設定在A、設定在閃燈同步時間( (1/250秒)，或是為了特殊效果設定在較長快門時間(包括B快門)。在光圈先決模式下，相機會自動設定在透過選單設定的閃光燈同步時間、以及時間範圍(請看第??頁的「選擇同步時間/同步時間範圍」)。

- 設定想要的、或拍攝當時所必要的光圈。

提示：如果自動控制的(請看第?頁的「閃光燈模式」) 或手動控制的快門時間小於1/250秒，則不會觸發閃光燈。

使用相容系統閃光燈時，觀景窗內的閃光燈控制顯示訊息

徠卡M8的觀景窗裡，有一顆閃電形狀的LED (2.1.1.3)，用來回報及顯示不同的作業狀態。這顆LED會和對應章節裡說明的現場光線測光顯示訊息一同出現。

自動閃光燈作業

(閃光燈設定用於導數控制)

- (仍然沒有出現，雖然閃光燈已開機和在待命中：

相機上手動設定了比1/250秒更短的快門時間，在這種情形下，徠卡M8不會觸發已開機和待命中的閃光燈。

- (在攝影前緩慢閃爍(頻率2Hz)：

閃光燈還沒進入待命狀態。

- (在攝影前發亮：

閃光燈已在待命中

- (在按下快門後繼續發亮，但其他顯示訊息都已熄滅：

閃光燈曝光沒問題，閃光燈繼續保持待命狀態。

- (在按下快門後快速閃爍(頻率4 Hz)，然而其他的顯示訊息都已熄滅了：

閃光燈曝光沒問題，但還沒進入待命狀態。

- ( 在按下快門後和其他顯示訊息一起熄滅：

曝光不足，例如，選擇了對於拍攝主題來說太小的光圈。如果在閃光燈上設定了部分光線功率等級，則雖然閃光燈LED已熄滅，但由於釋放功率較小，閃光燈有可能還是處於待命狀態。

閃光燈設定在電腦控制(A)或手動作業(M)

- (仍然沒有出現 ， 雖然閃光燈已開機及在待命中：

相機上手動設定了比1/250秒更短的快門時間，在這種情形下，徠卡M8不會觸發已開機和待命中的閃光燈。

- (在攝影前緩慢閃爍(頻率2Hz)：

閃光燈尚未待命中。

- (攝影前發亮：

閃光燈已在待命中。

選擇同步時間/同步時間範圍

雖然快門時間對於閃光燈曝光的控制並沒有任何影響(相對來說，閃光燈持續的時間非常短暫)，現場光線的再現效果，還是大部分由快門時間(以及光圈)來決定。閃光燈模式固定設定在最短快門時間時，同步時間在很多狀況下還是會造成不必要的、或多或少的局部嚴重曝光不足情形，無法用閃光燈正確補償。

徠卡M8讓您能夠在閃光燈模式之下，結合光圈先決來應用快門時間，讓當時的拍攝主題條件，和您針對畫面構圖的預先設定細膩地配合。您可以選擇五種設定其中的一種：

- Lens Depending[依鏡頭而定]

依應用的焦距(根據手持攝影不模糊鐵則=1/焦距，例如使用Summicron-M 1:2/50mm時為1/60秒)自動控制快門時間，最快到同步時間1/250秒。*

- Off關閉(1/250)

固定設定在最短的快門時間1/250秒，例如為了得到移動中拍攝主題最銳利的影像及加亮式閃燈效果。

- down to [降到]1/30, 4. down to[降到] 1/8 , 5. down to[降到] 32sec秒

自動設定所有前述數值的快門時間，最快到同步時間1/250秒。

提示：手動控制時，曝光同樣可以設定所有快門時間，最快到同步時間1/250秒。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Auto Slow Sync[自動慢速同步] (5.1.13)然後

- 在附屬的子選單裡選擇想要的選項。

*只有在使用接頭上有6位元辨識碼的徠卡M型鏡頭，並且在選單裡啟動鏡頭辨識功能時才能使用(請看第??/??頁)。

選擇同步時間點

閃光燈攝影的曝光是由兩種光源達成的：現場光線及閃光燈光線。僅僅或主要由閃光燈照明的部份，可以藉由極短的瞬間光線拍得十分銳利(在正確設定焦距的前提下)；但是，那些用現場光源照明即已足夠或自己會發光的其它部分，看起來就不會一樣銳利。

這種拍攝主題部分看起來是否銳利或「模糊」，還有「模糊」的程度，是由兩種互相獨立的因素來決定的：

1.快門時間的長短，也就是這種拍攝主題部分在感光元件上「作用」多久，以及

2.這種拍攝主題部分(或者可能是相機自己)在攝影過程中的運動有多快

快門時間越長、以及運動越快，這兩個(互相重合的)局部畫面就越明顯不同。

閃光燈觸發動作的傳統時間點是在曝光開始時，也就是在第1快門簾幕完全打開畫面視窗之後。這時有可能產生視覺上不合理的情形，例如在摩托車的相片上(請看第??頁的左邊)，因為它自己的光線軌跡跑在前面。

徠卡M8可以讓您選擇這種傳統的閃光燈觸發時間點，或是到曝光結尾處同步，也就是在第2快門簾幕剛要開始再將畫面視窗蓋起來之前。銳利的畫面會出現在運動結尾之處，這種閃光燈技術在相片裡(請看第??頁的右邊)可以得到自然的運動以及動感的感覺。

這項功能可以用在所有的相機及閃光燈設定下，不管是光圈先決還是手動設定，不管是不同的自動閃光燈模式還是手動閃光燈模式，這兩種情形的顯示訊息都一樣。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Flash Sync[閃光燈同步] (5.1.12)然後

- 在附屬的子選單裡選擇想要的選項：1st Curtain[第一簾幕]或2nd Curtain[第二簾幕]。

其他功能

使用者/使用者特定風格

徠卡M8上可以將所有主選單及攝影參數選單設定的任意組合永遠儲存起來，讓您隨時可以為了一直重覆出現的狀態/拍攝主題，迅速又不複雜地呼叫出來。您總共有三個這類組合的記憶體位置可用－1 / 2 / 3。

進行設定/建立風格

- 在主選單及攝影參數選單裡設定想要的功能。

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Save User Profile[儲存使用者風格] (5.1.1)，然後

- 在附屬的子選單裡選擇想要的記憶體位置。

選擇儲存的風格之一

- 在攝影參數選單(請看第??/??頁)裡選擇User Profile[使用者風格] (5.2.1)，然後

- 在附屬的子選單裡選擇想要的風格。

提示：

  - 除了三個儲存位置以外還有一個設定-0，您可以用它隨時呼叫出廠基本設定，使用者風格 0類似回復功能（請看下一節），差別在於不會將所有的設定刪除，尤其是不會刪除另外三個風格。

  - 如果您改變了正在使用的風格中的設定，對應的數字就會熄滅。

回復所有個別設定

您可以用此功能，將所有先前在主選單及攝影參數選單裡執行的個人設定，一口氣回復到出廠基本設定。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Reset[重置] (5.1.15)，然後

- 用SET[設定]鍵(1.22)呼叫附屬的子選單。

- 接著用左/右十字鍵(1.31)選擇想要的功能，然後

- 再次按下SET[設定]鍵確認您的選擇。

提示：這種回復動作也對可能用Save User Profile[儲存使用者風格] (5.1.1，請看第??頁)確認及儲存過的個人風格有效。

播放模式

正如「選擇攝影及播放模式」(請看第??頁)和「自動播放最後拍攝的一張相片」(請看第??頁)這兩節裡已經說明過的，您可以在攝影之後，從徠卡M8的顯示幕(1.33)裡觀賞相片。播放方式既可以是在Auto Review[自動檢視]模式下短時間自動接續播放，也可以在PLAY[播放]模式下不限時播放。在這兩種情形下您都有多種其他選項可供選擇。

提示：

- 如果記憶卡上沒有儲存相片的話，就會在按下PLAY[播放]鍵之後，於顯示幕上出現這個訊息： No valid image to play[沒有影像可播放]

- 隨著先前設定的功能，按下PLAY[播放]鍵會有不同的反應：

|  | 輸出狀況 | 按下PLAY[播放]鍵之後 |
| --- | --- | --- |
| a. | 相片全畫面播放 | 攝影模式，顯示幕關掉 |
| b. | 播放放大的畫面局部/多張縮小的相片(請看上面) | 全畫面播放相片 |
| c. | INFO[資訊]顯示訊息加上任意的放大率(請看第??頁) | INFO[資訊]顯示訊息加上全畫面播放 |
| d. | 啟動選單操控功能(請看第??頁)以及DELETE[刪除]或PROTECT[保護]功能(請看第??/??頁) | 全畫面播放最後顯示的相片 |

- 徠卡M8會根據DCF標準(相機檔案系統的設計規定])儲存相片。

- 用徠卡M8只能播放由這類相機所拍攝的相片資料。

觀賞過程中的其他選項

- 觀賞其他相片/在記憶體內「翻頁」

您可以用左、右十字鍵(1.31)呼叫出其他儲存的相片，按下左鍵可跳到編號較小的相片，按下右鍵則可跳到較高的編號。按住久一點(約2秒)可以快速前進後退。通過最高及最低編號之後，以無盡迴圈方式排列的相片就會從頭開始，於是您從兩種方向都可以找到所有的相片。

- 顯示幕上會交替顯示對應的相片及檔案編號。

- 放大/選擇畫面局部/同時觀賞多張縮小的相片

徠卡M8可以為了更精確評估而將單張相片變成放大的局部畫面，而且可自由選擇局部畫面。您也可以為了製作總覽，或是為了快速找到想找的相片，同時在顯示幕上最多同時觀賞9張相片。

提示：

- 相片放得愈大，顯示幕內播放品質就愈差，因為解析度較小。

- 只要相片放大顯示，十字鍵就無法用來呼叫其他相片，而是變成用來在相片裡「操控方向」(例外：請看下一項提示)。

將設定轉盤(1.30)向右旋轉(順時針方向)，可以將中央的畫面局部放大，轉得越多，放大得就越多，而畫面局部佔的區域就越小。放大率最多可到1:1，也就是說直到顯示幕的1個畫素等於相片的1個畫素時為止。

- 顯示幕右下角框線(4.1.3/4.2.6k)裡的方塊代表當時放大的區域。

您可以用四個十字鍵(1.31)在放大的影像裡，另外任意選擇畫面局部的位置，方法就是按下您想要移去那個方向的鍵(多次)。

- 顯示幕右下角框線(4.1.3/4.2.6k)裡的方塊，除了當時放大的區域以外，另外還代表所顯示畫面局部的位置。

提示：您也可以在放大的影像裡直接換到別張相片，而且會以相同的放大率顯示。方法是再按左或右十字鍵——但是同時要按住PLAY[播放]鍵(1.26)不放。

將設定轉盤向左轉(逆時針方向，從正常大小開始)可以讓使用者同時觀賞4張相片，繼續轉下去則可看9張相片。

- 顯示幕(1.33)裡可顯示最多9張縮小的影像，先前以正常大小觀賞的相片，會以紅色外框標示出來。

您可以用十字鍵在縮小的影像之間自由操控方向，移到的相片就會對應標示出來，您可以將設定轉盤向右轉將這張相片變回正常大小。

提示：播放9張相片時再繼續將設定轉盤向左轉，紅色框線就會圍住整組相片，然後可以「以群組方式」相當快速地「翻頁」。

- 刪除相片

只要一張相片顯示在顯示幕上，就可以利用這個機會予以刪除。例如：相片已經儲存在別的媒體了、不再需要這張相片了、或者需要在記憶卡上騰出更多儲存空間。

您可以依需要刪除單張，或同時刪除多張相片。

提示：

- 只有在播放模式下才可以刪除相片，這和相片以正常大小或以多張同時縮小顯示無關(但是9格播放下紅色框線將整組圍住時無法刪除，請看上面所述內容)。

- 有保護的相片必須先取消刪除保護後才能夠予以刪除(請看下一節)。

重要：相片一經刪除就無法再回復了。

# 做法

按下DELETE[刪除]鍵(1.25)。

- 顯示幕(1.33)裡會在畫面中出現對應的子選單。

提示：

- 刪除過程可隨時以重新按下DELETE[刪除]鍵的方式中斷。

- 在整個刪除過程中，下列操作元件及功能無法使用：MENU[選單]鍵(1.29)、PROTECT[保護]鍵(1.24)及INFO[資訊]鍵(1.23)。

其他的操作則透過選單來控制，和「選單操控」這一節(請看第??頁)裡說明的完全一樣，遵照當時的選單畫面，並利用設定轉盤(1.30)、十字鍵(1.31)及SET[設定]鍵(1.22)。

第一步您要決定，

是否您要刪除單張相片												Delete Single,

或是

同時刪除全部相片		Delete All.

提示：如果顯示的相片有刪除保護(請看第??頁)，則無法在子選單裡選擇功能選項Single。

要刪除所有相片時，為了防止意外刪除，您必須再確認一次，確定您真的想要刪除記憶卡上所有的相片。

刪除後的顯示訊息

刪除單張相片

刪除後會出現前一張相片。

如果記憶卡上沒有儲存別的相片，就會出現下列訊息：No valid image to play[沒有影像可播放]。

刪除記憶卡上全部相片

刪除後會出現下列訊息：No valid image to play[沒有影像可播放]。

如果有一張或一張以上相片有刪除保護的話，就會出現這張相片或者這些相片裡的第一張。

提示：刪除相片會讓相片計數器(4.1.2/4.2.5)裡將後面的相片都跟在前面相片後重新編號。例如您刪除第3號相片，原來的第4號相片就會變成第3號，原來的第5號相片變成第4號，以此類推。但是這點不適用於記憶卡上檔案夾裡剩餘相片檔案的檔案編號(在INFO說明裡，請看第??頁)。

D.	保護相片/取消刪除保護

記錄在記憶卡上的相片，可以設定保護，防止意外刪除，這種刪除保護也可以隨時取消。

提示：

- 保護相片以及取消刪除保護，都只能在播放模式裡進行，不過和相片是否剛好以正常大小，或以多張同時縮小顯示無關(但是如果在9格播放下紅色框線圍住整組時就無法刪除，請看前述內容)。

- 對於刪除受保護相片的不同方式/反應，請您看前面的章節。

若是您仍想刪除，請您如下所述先取消保護。

- 刪除保護只有在徠卡M8上才有效。

- 受保護的相片在將記憶卡格式化時也會被刪除(請看下一節)。

- 在SD記憶卡上您可以防止意外刪除，方法是將卡上的防寫開關推到標示著LOCK的位置(請看第??頁)。

做法

按下PROTECT[保護]鍵(1.24)。

- 在顯示幕(1.33)裡畫面上會出現對應的子選單。

提示：

- 設定過程可隨時重新按下PROTECT[保護]鍵中斷。

- 在整個設定過程中，下列操作元件及其功能都無法使用：MENU[選單]鍵(1.29)、DELETE[刪除]鍵(1.25)以及INFO[資訊]鍵(1.23)。

下列操作動作可透過選單控制，基本上和「選單操控」這一節(請看第??頁)裡說明的完全一樣。遵照當時選單畫面的許多步驟，以及利用十字鍵(1.31)和SET[設定]鍵(1.22)來完成。

第一步您要決定，

是否要保護單張相片																Protect Single,

或是

要同時保護所有相片					Protect All,

以及

是否要取消單張相片的保護		Unprotect Single,

或是

取消所有相片的保護。						Unprotect All.

提示：後續無法使用的功能，在選單文字上會以白色而非黑色出現的方式來表示：

  - 想保護一張已經有保護的相片，或者所有相片都已經有保護了。

  - 要對沒有保護的相片，或者在沒有相片受保護的情形下取消保護。

保護後的顯示/取消刪除保護

離開選單操控功能後會再度出現原來的顯示幕畫面，在受保護的相片上會出現一個對應的顯示訊息? (4.1.1/4.2.3)。

提示：顯示訊息?也會在呼叫一張已受保護的相片時出現。

其他功能

改變相片編號

徠卡M8會以流水號替相片編號，而且在出廠設定裡是和有沒有更換記憶卡無關的，不過您可以隨時確認，

  - 每次更換記憶卡時重新開始編號，或是

  - 立刻依照例如不同的事件、拍攝主題等等來整理相片編號。

設定功能

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Picture Numbering[相片編號] (5.1.8)，

- 然後在附屬的子選單裡選擇想要的功能。

依照選擇的功能，檔案編號可以從更換下一張記憶卡開始計數－Set back by changing SD-card[更換SD卡時歸零]，或者在拍下一張相片時重新從1算起－Set back now[現在歸零]。

提示：

- 編號改變只會和檔案名稱有關，例如L100 0001，只有在INFO說明(請看第??頁)裡面會顯示出來。

- 用子選單Set back folder No. Now[現在將檔案夾編號歸零]將記憶卡格式化之後，連檔案夾編號也會歸零。

將記憶卡格式化

正常情形下並沒有必要將已經插入的記憶卡格式化(初始化)，不過如果第一次插入還沒有格式的記憶卡，就必須將它格式化。因此在這種情形下會自動出現Format[格式化]子選單。

我們建議偶爾將記憶卡格式化，因為某些剩餘資料量(跟著相片的資訊)還是會佔記憶卡容量。

重要：格式化時所有現存於卡上的資訊，像是相片檔案還有所有其他資料，例如音樂檔案，都會消失且無法挽救。因此請您養成習慣，將所有您的相片儘快轉存到安全的儲存裝置上，例如您電腦的硬碟。

提示：

- 記憶卡格式化過程中，請勿將徠卡M8關機。

- 如果記憶卡是在別的裝置裡，例如電腦裡格式化的話，則應在徠卡M8裡重新格式化。

- 如果記憶卡無法格式化，請您和您的經銷商或徠卡的資訊服務(地址，請看第??頁)聯絡尋求建議。

- 格式化記憶卡時，連有保護的相片(請看前面的章節)也會被刪除。

做法

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Format[格式化] (5.1.22)。

- 用SET[設定]鍵(1.22)呼叫附屬的子選單

- 為了防止無意中格式化記憶卡，您必須在所屬的子選單裡用右十字鍵(1.31)確認您真的想要將記憶卡格式化。

用自拍器攝影

利用自拍器時，您可以選擇延遲2或12秒拍攝相片。第一種情形是您想避免在按快門時，因為晃動而造成不銳利的畫面；第二種情形是在團體照相的時候，您自己也想出現在相片裡，這種情形下，建議您將相機放在三腳架上固定。

# 設定及應用功能

- 將主開關(1.19)轉到?。

- 在主選單(請看第??/??頁)裡選擇Self timer[自拍計時器] (5.1.2)然後在附屬的子選單裡選擇想要的前置時間。

- 輕觸快門鈕(1.21)(按到第1個壓段為止，請看第??頁)開始前置時間。

  - 發光二極體(1.8)可呈現前置時間的進行過程，12秒前置時間中的前10秒先閃爍，然後變成持續發亮，在顯示幕裡也會同時倒數計時。

在自拍器啟動的前置時間進行過程中，可隨時按下SET[設定]鍵(1.22)中斷作業，當時的設定則保持不變，而且重新輕觸快門鈕即可重新開始。

重要：自拍作業中，曝光的設定並非在按到快門鈕中間壓點時進行，而是在拍攝之前的瞬間。

將資料傳送到電腦上

徠卡M8和下列作業系統相容：

Microsoft®: Windows® XP

Apple® Macintosh®: Mac® OS X

為了將資料傳送到電腦上，徠卡M8配備了USB 2.0的連接介面，可以讓使用者快速將資料傳送到配備了相同介面的電腦上。使用的電腦必須具備USB接頭(用來直接和徠卡M8連接)，不然就要配備SD卡的讀卡機。

提示：應用USB連線時要注意下列事項：在電腦上連接兩台以上裝置時，或者透過集線器或延長線連接，可能會有不順的現象。

用Windows® XP連接及傳送資料

- 請用附贈的USB訊號線(C)在徠卡M8的USB接頭(1.34)和電腦的USB接頭之間建立連線，因此必須先將相機接頭上面的蓋子(1.26) 向下打開。

  - 成功連線之後，桌上型電腦上就會出現提示，將「徠卡M8數位相機」辨識為新的硬體（只有在第1次連線時！）。

- 請您在提示上雙響（第1次連線以後就不再需要）。

這時就會打開一個下拉式選單「M8數位相機」用來協助資料傳輸。

- 請您在「OK」上點選，然後遵照指示，以便和平常一樣從該處將照片複製到您選擇的檔案夾裡面，並在該處存取。

用Mac® OS X連接及傳送資料

請用附贈的USB訊號線(C)在徠卡M8的USB接頭(1.34)和電腦的USB接頭之間建立連線，因此必須先將相機接頭上面的蓋子(1.26) 向下打開。

請利用「數位相片」軟體程式將儲存在記憶卡上的照片儲存到電腦上。

重要：

  - 只能使用附贈的USB訊號線(C)。

  - 將徠卡M8的資料傳送到電腦上時，無論如何不可以拔掉USB訊號線中斷過程，因為電腦及/或徠卡M8可能會「當機」，有時甚至可能會讓記憶卡受損而無法修復。

  - 將徠卡M8的資料傳送到電腦上時，不能將徠卡M8關機或是讓它因為電池電力不足而自行關機，因為電腦可能會「當機」。基於相同的理由，在開始連線時絕對不可以取出電池。如果電池的電力在資料傳送過程中快要不夠了，就會有對應的符號(???，請看第??頁)開始閃爍。在這種情形下請您先結束資料傳送，再將徠卡M8關機(請看第??頁)，然後替電池充電(請看第??頁)。

用讀卡機

也可以用市售的SD記憶卡讀卡機將相片檔案傳送到另一台電腦上。對於有USB介面的電腦可以使用USB介面的讀卡機，如果您的電腦配備有PCMCIA插槽(通常是可攜式電腦上會有)，也可以用有PCMCIA接頭的插卡式裝置。這些裝置和其他資訊產品一樣，都可以在電腦配件商店裡買得到。

提示：徠卡M8配備了一顆內建的感測器，可以在每次拍攝時記錄相機的位置—－水平或垂直兩種方向，這些資訊讓使用者可以在隨後每次播放時，藉由電腦上（而非相機的顯示幕上！）對應的軟體程式，自動將相片轉正顯示。

記憶卡上的資料結構

如果在記憶卡上的資料傳送到電腦上，就會形成下列檔案夾結構：

圖片

在100LEICA-、101LEICA-等等檔案夾裡最多可以儲存9999張相片。

安裝附贈的軟體

徠卡M8會隨機附贈一片CD-ROM光碟片(E)和一片DVD光碟片(F)，裡面包括軟體程式LEICA DIGITAL CAPTURE 1.0 (CD)，您可以用此程式從電腦操作您的徠卡M8，還有Adobe® Photoshop® Elements® 3/4 (DVD)，您可以用此程式以專業的方式將徠卡M8拍攝的照片轉檔、處理、列印及歸檔整理。

要開始安裝的話，請您點擊對應標示為Setup.exe的安裝應用程式（英文為Execute），或是等待安裝對話自動開始。如果您在安裝軟體時有問題，請您閱讀對應的軟體輔助說明檔案。

在有些Windows的版本裡可能會發生作業系統沒有Windows簽署認證的警示，請您忽略這些訊息並繼續安裝動作。

系統需求條件

Microsoft® Windows®  XP專業版或家用版，含修補套件Service Pack 1；Mac OS X 10.3

提示：

序號印在CD/DVD的紙套上。

處理原始資料DNG

如果您選擇了DNG的照片格式，您就可以自己調整單一參數以及照片特性，因此您需要影像處理軟體程式，要能打開標準化及有未來性的DNG（數位負片）格式並轉換成更高的品質，例如附贈的Adobe® Photoshop® Elements® ¾ (F)，或是含最新Camera-RAW外掛程式的Adobe® Photoshop® CS。

進行影像處理時，您可事後調整如白平衡、色相、階調、銳利度之類的參數，進而達到最高的影像品質。

如果您選擇了標準化又有未來性的DNG（數位負片）格式的話，您就需要高度專業的軟體，以便將儲存的原始資料轉換成最高品質，例如附贈的專業原始資料轉換程式，Phase One公司出品的Capture One LE (F)。

Capture One LE可提供針對數位色彩處理品質最佳化的運算法則，可同時達成特低雜訊及令人讚嘆的影像解析度。.

進行影像處理時，您可事後調整如白平衡、色相、階調、銳利度之類的參數，進而達到最高的影像品質。

透過電腦遙控相機

出貨內容還包括LEICA DIGITAL CAPTURE 1.0軟體（在CD-ROM光碟片上[E]），可以讓人從電腦上

- 釋放徠卡M8 的快門，

- 設定拍攝參數選單的功能（請看第??頁），還有

- 直接將照片資料儲存到電腦上。

應用LEICA DIGITAL CAPTURE 1.0

用附贈的USB訊號線(C)將徠卡M8和電腦連線，請您將相機開機（請看第??頁），並且

啟動此程式。

您的桌上型電腦上會打開對應的視窗。

可以在該處一覽無遺又清楚易懂地安排各種功能；設定選單項目就像在相機本體上一樣。

安裝附贈的軟體

文字後續

處理原始資料

文字後續

透過電腦遙控相機

文字後續

其他雜項

徠卡M8的系統配件

交換式鏡頭

徠卡M系統提供最佳的適應快速及低調攝影的基礎，鏡頭系列涵蓋了從16到135mm的焦距範圍，和最大到1:1的光圈。對於徠卡M8而言，有效焦距從21到180mm（≥90mm的焦距（有效焦距）沒有取景框線可用，請看第??頁）

濾鏡

對於現有的徠卡M型鏡頭，即配備標準規格濾鏡螺紋者，可選用Uva（抗紫外線）濾鏡及環形偏光濾鏡。

泛用式M型廣角觀景窗

徠卡M型泛用廣角觀景窗是一種非常實用的配件，可以不受限制地用在所有類比及數位徠卡M系列機型上，並且（和相機的觀景窗一樣）可以依照廣角鏡頭焦距16、18、21、24和28mm的取景範圍選擇，並可投射出取景框線。

觀景窗配備了視差補償裝置，還有一個水平儀可精確校準相機的水平方位。

M型1.25倍觀景窗放大鏡

徠卡觀景窗1.25倍放大鏡，可以在使用35mm以上焦距鏡頭時，使構圖變得更簡單。它可以用在所有徠卡M系列機型上，並且將觀景窗畫面的中央區域放大四分之一。徠卡M8的0.68倍觀景窗於是就變成0,85倍觀景窗。

為了防止遺失，有一條含簡易鎖的安全鏈，可以用它將觀景窗掛在揹帶的固定環上。

觀景窗放大鏡有一個皮袋，皮袋上有個掛環，可以讓使用者將觀景窗放大鏡裝在相機的揹帶上，既方便又有保護效果（訂購編號12 004）。

M8手把

M8手把是一種實用的配件，特別是想要抓穩以及用單手握持徠卡M8時建議使用，用它取代量產零件的底蓋裝在相機上。（訂購編號14 471黑色，14 472銀色）。

視力矯正目鏡

為了讓眼睛能夠以最佳程度適應相機的觀景窗，我們提供了下列的正或負視度值（球面）的視力矯正目鏡：0.5/1/1.5/2/3。

相機袋

徠卡M8有兩種合成橡膠材質的相機套，適合不同長度的鏡頭。還有一種經典的皮套，前端部分可以扣起來，而且有類似傳統相機套底部的保護墊，這個保護墊可確保即使在攝影中也能保護相機機身。

除此之外還為眾多相機配備，提供了經典的組合式相機袋，可裝一台相機加上最多三顆鏡頭，或是經典的泛用型相機袋，可裝一台相機加上最多五顆鏡頭

替換零件	訂購編號

相機鏡頭接座蓋	14 195

揹帶	14 312

鋰離子電池	14 464

電池套件（含3個交換式插頭，車用充電線）	14 463

USB訊號線（2公尺，4到6針）	412-237.003-000

安全及保養提示

一般注意事項

請勿在有強力磁場及靜電或電磁波的器材（例如電磁爐、微波爐、電視或電腦螢幕、錄影機、手持式攝影機、收音機）旁邊使用您的徠卡M8。

- 如果您將徠卡M8放在電視上或是放在它旁邊，或是在手持式攝影機旁使用，其磁場可能會干擾相片的記錄。

- 強力磁場，例如揚聲器或大型電動馬達，都可能會損壞儲存的資料並干擾攝影。

- 如果徠卡M8因為電磁場的作用而有錯誤動作，請先關機，取出電池，並且稍後再重新開機。

- 請勿在無線電發送機或高壓電線旁使用徠卡M8。其電磁場可能干擾相片的記錄。

- 某些化學品和液體可能會損害徠卡M8及表面塗裝。請保護徠卡M8不和殺蟲劑及其他侵蝕性化學品接觸，亦不得用汽油、稀釋劑和酒精來清潔相機。

- 因為橡膠和塑膠有時會析出侵蝕性化學品，所以不應和徠卡M8長時間保持接觸。

- 砂粒和灰塵可能會損害相機和記憶卡，請您確定砂粒和灰塵不會跑進徠卡M8裡面（例如在海灘）。更換鏡頭及插入和取出記憶卡時請特別注意。

濕氣可能會造成徠卡M8和記憶卡故障，甚至造成無法修復的損害，切勿讓水侵入徠卡M8裡面（例如在雪地、雨天或在海灘）。

如果鹽水噴霧碰到徠卡M8（例如在海灘），請您將柔軟的毛巾先用自來水弄濕，徹底擰乾，然後擦拭相機，接下來再用乾毛巾徹底擦拭。

LCD顯示幕

- 如果徠卡M8碰到溫度劇烈變化的情形，可能在顯示幕上形成冷凝潮濕現象，請用柔軟、乾燥的毛巾仔細擦拭。

- 如果徠卡M8在開機時非常冷的話，則LC顯示可能會比平常暗一點，只要後來變暖了，就會回到正常的亮度。

顯示幕是以高精度的製程製造的，經過確認，在全部211,000個畫素裡有99.995%以上的畫素可正常工作，只有0.005%是暗點或亮點，但這並非故障，而且不會傷害影像輸出。

感光元件

- 高空射線（例如在飛行時）可能會造成畫素損壞。

冷凝潮濕現象

如果在徠卡M8上面或裡面形成冷凝潮濕現象，請先關機，並將M8放在室溫下約1個小時，等室溫和相機溫度接近，冷凝潮濕現象就會消失。

保養提示

- 污漬是微生物的溫床，請小心保持配備的清潔。

相機

- 只能用柔軟、乾燥的毛巾來清潔徠卡M8，頑固的污漬，應該先用稀釋得很薄的清潔劑沾濕，接著再用乾毛巾擦拭。

- 相機和鏡頭要用乾淨、不起毛球的毛巾來擦掉斑點和指紋，位於相機機身上不容易搆得著角落的粗糙污漬，則看情形用一根小刷子來清理，同時不得傷害到快門葉片（例如讓刷子柄碰到）。

- 您的徠卡M8上所有軸程和滑動面都潤滑過。請您要記住，如果長時間不使用相機的話，為了預防潤滑位置硬化，相機應該每三個月就觸發快門幾次。也請重覆調整和使用所有其他操作元件，例如視野撥桿，還有鏡頭的距離及光圈調整環也都應該偶爾動一下。

- 請您注意鏡頭接座上6位元辨識碼用的感測器(1.??)既不能弄髒也不能刮傷，同時要請您注意該處不能有可能會刮傷接座的砂粒或類似顆粒附著在上面，您只能用乾燥方式清潔這些組件！

鏡頭

- 在鏡頭外部鏡片上要清除灰塵，正常情形下用軟毛刷應該就夠了，如果髒得厲害，可以用非常乾淨的、無異物顆粒的、柔軟的毛巾，以圓周運動由內往外小心清潔。我們建議使用存放在保護容器裡的微纖維毛巾（可以在照相館和光學用品專賣店買得到），而且在最高40°C的溫度下可以清洗（不用軟性清潔劑，絕對不要熨！）。不要使用浸過化學原料的眼鏡清潔布，因為可能會傷害鏡頭的玻璃。

- 請您注意鏡頭接座上的6位元辨識碼用 (1.??)既不能弄髒也不能刮傷，同時要請您注意該處不能有可能會刮傷接座的砂粒或類似顆粒附著在上面，您只能用乾燥方式清潔這些組件！

- 在不良攝影條件（例如砂子、鹽水噴霧！）之下，最佳的前方鏡片保護是無色的Uva（抗紫外線）濾鏡；不過也應該考慮到，在特定的逆光場合及高對比的場合裡，任何濾鏡都會造成不想要的反射光，建議使用遮光罩，可以保護鏡頭，避免沾到雨水或指紋。

電池

可重覆充電的鋰離子電池是透過內部化學反應產生電流，這種反應也會受到外界溫度和空氣濕度的影響，非常高和非常低的溫度，都會縮短待機時間和電池的使用壽命。

- 如果您長時間不使用徠卡M8的話，請取出電池，否則電池可能在幾星期後放電到快沒電的程度，因為徠卡M8即使在關機狀態下，還是會消耗微小的電流（用來儲存日期）。過度放電的電池可能會無法再充電。

- 鋰離子電池只應該以部份充電的狀態存放，也就是說不能完全放電、也不能過度充電，（在頂蓋LCD（1.12）對應的顯示訊息為????和????）。存放時間很長時，應該每年將電池充電約15分鐘兩次，以避免把電放光。

- 電池接點要保持乾淨並且不要碰觸它。雖然鋰離子電池可防止短路，但是其接點還是不應該和金屬（像是辦公室用的長尾夾或飾品之類）物品接觸。短路的電池可能會變得很燙，而且會造成嚴重的火災。

- 如果要裝上電池，請您先檢查其外殼和接點是否有損傷，裝上受損的電池可能會損害徠卡M8。

- 電池只有有限的使用壽命。

- 請您將受損的電池交給資源收集點回收。

- 絕對不可以將電池丟進火裡，因為可能會爆炸。

充電器

- 如果在收音機附近使用充電器的話，收音可能會受到干擾；這些裝置之間至少要維持1公尺的距離。

- 使用充電器時，可能有異音出現（「唧唧聲」），這是正常現象，並不是故障。

- 充電器不使用的時候請不要插電，因為即使沒放電池進去還是會消耗一定的電流量。

- 充電器的接點應該保持乾淨，並且絕對不要讓它短路。

記憶卡

- 在儲存相片或是讀取記憶卡的過程中，不能將記憶卡取出、將徠卡M8關機或是劇烈震動。

- 為了安全方面的考量，記憶卡原則上只能存放在附贈的抗靜電容器裡。

- 請勿將記憶卡存放在高溫、直接日曬、磁場或有靜電的場所。

- 請勿讓記憶卡掉落地面，並且不要將它彎折，因為這樣可能會受損，而且可能會讓儲存的資料不見。

- 如果長時間不使用徠卡M8的話，請將記憶卡取出。

- 請勿接觸記憶卡背面的接點，並且要去除上面的污漬、灰塵和濕氣。

- 建議偶爾將記憶卡格式化，這樣可以刪除佔掉記憶卡儲存容量的一些破碎片段。

清潔感光元件

如果有灰塵或污點附著在感光元件表面玻璃上，依顆粒的大小，可能會在相片上造成黑點或斑點。

徠卡M8可以寄到徠卡相機公司（地址：請看第??頁）客戶服務部門進行付費的感光元件清潔工作。這項清潔工作並非保固服務的一部分。您也可以自己清潔，這時可使用選單功能Sensor cleaning[感光元件清理]，將快門持續打開以便對感光元件進行處理。

提示：

- 為了防止灰塵等異物侵入徠卡M8相機內部，應該一直都要裝上鏡頭或機身蓋。

- .基於相同的理由，鏡頭更換動作應該要迅速，並且儘可能在無塵的環境下進行。

設定功能

- 在主選單（請看第??/??頁）選擇Sensor cleaning[感光元件清理](5.1.??)，然後

- 相關的子選單就會出現。

- 在子選單裡確認功能－—此時電池容量必須足夠，至少要有60%。

- 出現另一個子選單。

提示：如果電池容量已經很低了，這時候會出現警告訊息Attention[注意] Battery too low for sensor cleaning[電池電量過低不足以進行感光元件清理]提示無法使用該功能，也就是說無法選擇yes[是]。

- 按下快門鈕(1.??)，快門就會打開並保持開啟狀態。

進行清潔工作時務必要注意下列事項：

提示：

- 檢驗和清潔感光元件都一樣，應該儘可能在無塵環境中進行，以避免弄髒。

- 在清潔工作前後檢驗時，使用8倍或10倍的放大鏡會很有幫助。

- 稍微附著的灰塵，可以用乾淨的、可能帶離子化的氣體（例如空氣或氮氣）從感光元件表面玻璃上吹掉。最好是用沒有刷子的（橡膠）吹氣球，也可以用特殊的低壓清潔用吹嘴，舉例來說，可以根據預定的應用方式來使用「Tetenal的防塵專業」器材。

- 如果用前述方式無法去除附著的顆粒，則請和徠卡資訊服務部門（地址：請看第??頁）聯絡。

- 如果電池的容量在快門開啟時降到低於40%，則在顯示幕會出現警告訊息Attention[注意] Battery low Switch off camera[電池電量過低請將相機關機]，同時會發出持續的嗶聲，只有將相機關機才會停止。藉由關機可讓快門再度關閉，務必注意：在這種情形下快門窗裡不能有東西妨礙快門關閉，以避免損害！

重要

- 使用者清潔感光元件時造成的損害，徠卡相機公司不提供保固服務。

- 請勿用嘴巴向感光元件表面玻璃吹氣來去除灰塵顆粒；即使最小的唾液滴都可能造成難以去除的斑點。

- 不得使用氣體壓力很高的壓縮空氣式清潔工具，以免造成損害。

- 請小心避免在檢驗和清潔時讓感光元件表面和任何堅硬的東西接觸。

存放

如果長時間不使用徠卡M8的話，建議將它關機（請看第??頁），取出記憶卡（請看第??頁），然後再取出電池（請看第??頁），（最遲3個月後，輸入的日期和時間就會消失，請看第??頁）。

- 如果直射的陽光從正前方照到相機的話，鏡頭作用就像聚焦鏡。因此相機無論如何不得在沒有保護的情形下對著強烈的陽光。裝上鏡頭蓋、將相機拿到陰影下（或是放進袋子裡）都有助於避免相機內部的損害。

- 請您將徠卡M8存放在封閉和有軟墊的容器裡，這樣就不會擦傷而且也可以防灰塵。

- 將徠卡M8存放在乾燥、通風充足，而且不會面臨高溫和濕氣的場所。徠卡M8在潮濕環境使用後，要收起來之前，務必將濕氣先清除掉。

- 使用中弄濕的相機袋應該先騰空，以避免因濕氣和可能析出的製革劑殘渣對您的配備造成損害。

- 為了防止在濕熱的熱帶氣候裡使用時受到真菌侵染（霉菌），相機配備應該儘可能多曝露在太陽和空氣之下。只有在放了乾燥劑，例如矽膠凝體的情形下，才建議放進密封的容器或相機袋裡。

- 為了避免霉菌侵染，也不宜長時間將徠卡M8存放在皮袋裡。

- 請紀錄您的徠卡M8和鏡頭的工廠序號（刻在配件靴座上），萬一遺失時這點非常重要。

警告訊息

卡蓋開著

請關上底蓋（請看第??頁）。

沒有SD卡

請插入記憶卡（請看第??頁）。

SD卡已滿

請插入另一張記憶卡（請看第??頁）或是刪除不再需要的相片（請看第??/ ??頁）。

SD卡有保護

（防止刪除）

將記憶卡的防寫開關打開（請看第??頁）。

沒有相片

插入的記憶卡上沒有儲存任何相片。

為了播放必須先拍相片，或是插入別張有儲存相片的記憶卡（請看第??頁）。

資料傳送

相片資料正在傳送到SD卡上。

這段期間無法執行其他影像處理功能。

錯誤碼XX

請向您的徠卡經銷商或您國家的徠卡代理商詢問相關的資訊（地址，請看保固卡）。

故障及其排除方式

1.		徠卡M8開機後無反應。

1.1	裝上電池了嗎？

1.2	電池的電量充足嗎？

請使用充飽電的電池。

1.3	底蓋正確裝上去了嗎？

2.		開機後徠卡M8直接再度關機。

2.1	電池的電量足以供徠卡M8作業嗎？

請將電池充電，或是換上一顆充飽電的電池。

2.2	有冷凝濕氣存在嗎？如果徠卡M8從很冷的地方拿到温暖的地方，就會發生這種情形。

請等到冷凝濕氣蒸發後再開機。

3.		徠卡M8無法觸發快門。

3.1	正在將影像資料傳送到記憶卡上，而且暫存記憶體已滿。

3.2	記憶卡的容量用完了，而且暫存記憶體也滿了。請先刪除不再需要的相片。

3.3	沒有插入記憶卡，而且暫存記憶體滿了。

4.	無法儲存相片。

4.1	插入記憶卡了嗎？

4.2	記憶卡的容量用完了。

請先刪除不再需要的相片。

5.		顯示幕太暗或太亮。

5.1	從大角度（不是直視）觀賞顯示幕畫面時，基本上一定比較難看清楚。

如果已經直視顯示幕了卻還是太亮或太暗：請設定成別的亮度。

6.		剛拍攝的相片無法在顯示幕上顯示

6.1	是否有開啟Auto-Wiedergabe[自動播放]功能？（將徠卡M8設定成攝影模式時）

7.		相片無法播放。

7.1	插入記憶卡了嗎？

7.2	記憶卡上沒有資料。

8.		雖然接上電腦還是無法傳送資料。

8.1	請檢查相機是否正確地和電腦互相連接。

9.		時間和日期資料錯誤，或是不存在。

9.1	徠卡M8長時間沒有使用，特別是電池已取出時。

1.裝上一顆充飽電的電池（請看第??頁）。

2.設定日期和時間。

關鍵字目錄						頁次

關機，自動

電池

裝入/取出

充電

充電狀態顯示

顯示訊息

觀景窗內

顯示幕內

徠卡M8的存放

解析度

攝影及播放模式

快門鈕，請看快門及技術資料

畫面局部

選擇，請看播放模式

曝光/測光表

關機

關於測光的一般提示

啟動

感光度

手動設定

測光範圍

測光曲線圖

未達測光範圍

觀景窗內對焦區大小

輕按

未達測光範圍

光圈先決

曝光修正

觀賞相片（在攝影模式裡，拍攝後馬上）

以PLAY[播放] 功能

以Auto Review [自動檢視]功能（自動播放）

零件名稱

影像特性（對比、銳利度、色彩飽和度）

視野撥桿

影像頻率

光圈設定環

閃光燈模式

同步

記憶卡上的資料結構

資料傳送到電腦上

開機/關機

對焦

對焦環

測距儀

對焦區

觀景窗內對焦區的大小

混合影像法

景深

分割影像法

感光度

設定

替換零件

色彩飽和度，請看影像特性

故障及其排除方式

遙控相機

濾鏡

將記憶卡格式化

遮光罩

異音（按鍵音－（回報－）音調）

握持相機，正確的

主開關

曝光分布直方圖

資訊服務，徠卡

安裝附贈的軟體

網路/徠卡的首頁

ISO感光度

壓縮率

對比，請看影像特性

視力矯正目鏡

簡介

音量，按鍵音－（回報－）音調的設定

取景框線－測光觀景窗

觀景窗內的測光區大小

出貨內容

刪除相片

記憶卡上所有的相片

單張相片

選單項目

選單語言

選單操控功能

測光曲線圖

顯示幕

設定亮度

設定對比

鏡頭，徠卡M型

裝上及取下

構造

使用過去的鏡頭

保養提示

雜訊減低

修理/徠卡客戶服務

原始資料

銳利度，請看影像特性

景深刻度尺

保護相片/取消刪除保護

自拍器

連續拍攝

軟體，安裝

記憶卡，插入及取出

觀景窗

顯示訊息

外接式觀景窗

M型1.25倍觀景窗放大鏡

M型泛用廣角觀景窗

取景框線

相機袋

技術資料

零件，名稱

揹帶

時間及日期

USB連線

放大，請看播放模式及觀賞相片

快門，請看快門鈕及技術資料

注意提示

警告訊息

警告提示

交換式鏡頭

白平衡

播放模式

畫面局部選擇

單張相片

同時播放四格/九格單張相片

放大

光圈先決

時間/光圈組合，請看曝光設定及測光曲線圖

快門時間設定轉盤

配件

濾鏡

視力矯正目鏡

M型1.25倍觀景窗放大鏡

相機袋

M型泛用廣角觀景窗

交換式鏡頭

回復所有個別選單設定

技術資料及器材說明

相機型式  小型數位連動測距式系統相機，含電子控制快門。

鏡頭接頭  徠卡M型接座，加上額外的6位元辨識碼用感測器。

鏡頭系統  從16 – 135mm的徠卡M型鏡頭。

記錄格式/影像感光元件  全片幅3936 x 2626畫素「一千零五十萬畫素]，雙重輸出CCD晶片，有效面積18 x 27mm，伸長倍率1.33。

解析度  可選擇：3936 × 2626、2952 × 1968、1968 × 1312、1312 × 875畫素。

資料格式  DNG(原始資料)、2種JPEG壓縮率

檔案大小  DNG：10.2百萬位元組

色彩深度  14位元

色彩空間  Adobe RGB、sRGB、ECI RGB。

白平衡  自動、手動、6種預先設定、色溫值輸入。

儲存媒體  最大到4GB的SD卡，較大的SD卡有時會包含靭體更新。

選單語言  德文、英文、法文、西班牙文、義大利文、日文、中文。

相容性  Mac® OS 9.x- Mac® OS X、Windows® XP。

連接介面  USB 2.0.

測光  通過鏡頭測光(TTL)；工作光圈下中央重點式測光；以系統相容SCA-3000/2標準閃光燈閃光燈曝光時，用中央重點式TTL測光。

測光原理  測量從第1快門簾幕上明亮葉片反射的光線。

測測光範圍(在ISO/160/23°之下)在室溫、正常空氣濕度下相當於EV0到20，以及從光圈1.0加1.2秒一直到光圈32 加1/1000秒。觀景窗內左邊的三角形LED閃爍時，代表未達測光範圍。

現場光線用測光晶片(持續光線測光)  矽基光電二極體連同聚光鏡位於相機底部中間下方。

感光度範圍  ISO 160/23°、320/26°、640/29°、1250/32°或ISO 2500/35°、透過選單手動設定。

曝光模式  可選擇光圈先決——使用者手動選定光圈，相機自動控制快門時間，在觀景窗內有對應的數位式顯示訊息；或是手動設定快門時間和光圈，並靠LED測光平衡儀幫忙調整。

## 閃光燈曝光控制

閃光燈接頭  透過有中央及控制接點的配件靴座。

同步  可選擇切到第1及第2快門簾幕。

閃光燈同步時間  ( = 1/250秒；可用更長的快門時間。

閃光燈測光(使用SCA-3501/3502接頭，還有SCA-3000-標準閃光燈，例如徠卡/SF 24D)  用中央重點式TTL預閃測光方式控制。

閃光燈測光晶片：  2顆矽基光電二極體連同聚光鏡位於相機底部。

閃光燈曝光修正  在SCA-3501/3502接頭上，可以用每1/3 EV為一格設定到±31/3。在徠卡/SF 24D上，可以用每1/3 EV為一格設定到±3EV。用相機的電腦控制時，可以用1EV為一格從0到–3EV進行設定

閃光燈模式下的顯示  待命狀態：觀景窗內閃光燈符號LED持續發亮。成果檢查：拍攝後LED繼續發亮及暫時快速閃爍。曝光不足顯示：LED暫時熄滅。

## 觀景窗

觀景窗原理  大型、明亮取景框線的測距觀景窗，含自動視差補償功能。

接目鏡：調整成-0.5視度。可選購從-3到+3視度的視力矯正目鏡。

視野界線  .以投射每兩組取景框線來表示：24加35mm，或28加90mm，或50加75mm。鎖上鏡頭時即自動投射。使用視野撥桿，即可投射任一對取景框線。

視差補償  M8可以自動補償觀景窗和鏡頭之間、水平方向及垂直方向的誤差，也就是說，可以對應於當時的對焦狀態，把取景範圍自動涵蓋在取景框線內。

觀景窗和實際畫面的一致性  焦距調在每個焦距的最短距離時，取景框線所示範圍會相當於感光元件大小。調在無限遠的距離時，則隨著焦距的不同，感光元件上會比當時取景框線所示範圍多拍到大約9% (28mm)到 23% (90m)的內容。

放大倍率(在所有鏡頭下)  0,68倍率

長基線式測距儀  分割及混合影像式測距儀，在觀景窗畫面中間呈現為一塊明亮的區域。

有效基線長度  　47.1mm(機械基線長度69.25mm乘以觀景窗放大倍率0.68倍)。

顯示訊息

在觀景窗內(在下緣)  閃光燈狀態的LED符號、四位數七格式LED數位顯示訊息、位於上方及下方的點狀顯示訊息。顯示亮度會配合外界亮度。適用於：曝光修正時警示、光圈先決時顯示自動設定的快門時間、提示使用測光值儲存功能、警告光圈先決下超出或低於測光範圍以及快門時間大於2秒。

手動設定曝光時，有兩個三角形和一個中央圓形LED的LED測光平衡儀，三角形LED提示調整光圈環及快門時間設定轉盤的旋轉方向，同時也用於警告超出或低於測光範圍。

頂蓋上  相片計數器(剩餘可拍張數)及電池狀態(5段式)的黑白LCD顯示幕。

背蓋上  2.5吋顯示幕(彩色TFT-LCD)，含211,000畫素，顯示訊息請看第??頁。

快門及觸發快門

快門  微電腦控制的縱走式金屬葉片狹縫式快門。

快門時間  光圈先決(A)下從32秒到1/8000秒無段式變化；在手動設定下4秒到1/8000秒以半格為單位變化；B快門用於任意時間長度的長時間攝影(配合自拍器的T功能，第1次按下快門鈕=打開快門，第2次按下快門鈕=關上快門)；( (1/250秒)為閃光燈同步的最短快門時間。

快門上弦  用內建馬達，發出極小的聲響。

連續拍攝  每秒大約可拍2張相片，大約可連續拍攝9張相片。

快門鈕  三段式：啟動測光功能-測光值儲存(在光圈先決之下)-觸發快門。內建快門線用標準規格螺紋。

自拍器  倒數時間可選擇2或12秒(透過選單設定，以相機前面閃爍的發光二極體(LED)及顯示幕裡對應的顯示訊息來表示)。

相機開機/關機  用相機頂蓋上的主開關。可選擇在大約2/5/10分鐘後自行關掉相機電子系統，碰觸快門鈕可重新啟動。

電源供應  1顆鋰離子電池，額定電壓為3.7V，容量為1900mAh。電力容量狀態顯示於頂蓋左方，在快門保持開啟狀態下(為了清潔感光元件，利用Clean Sensor[清理感光元件]功能)電力不足時會另外發出聲響警告。

充電器  輸入：交流電100-240 V，50/60Hz，自動切換；輸出：直流電4.2V，最高750mA。

## 相機機身

材料  以壓鑄鎂鋁合金製成的全金屬機身，有KTL浸漬式塗裝，人造皮革表皮，頂蓋及底蓋以黃銅製成，兩者都有鍍黑色鉻或鍍銀色鉻的表面處理。

視野撥桿  以黃銅製成，鍍黑色或銀色鉻，可以讓使用者隨時手動投射取景框線配對(例如為了比較構圖方式)。

腳架螺紋  A ¼ (¼“) DIN，在底蓋上以貴金屬製成，位於鏡頭軸中間。

操作條件  0到+40°C

接頭  5針式Mini-USB接頭2.0，高速型，適用於快速傳送資料。

連接介面  USB 2.0。

尺寸(寬×深×高)  138,6mm x 36,9mm x 80mm

重量  610g公克(含電池)

出貨內容： 充電器100-240V含3種轉接插頭(歐規、英規、美規)，鋰離子電池、USB訊號線、揹帶、含PDF格式說明書的CD-ROM光碟，遙控軟體LEICA DIGITAL CAPTURE 1.0，含Adobe Photoshop Elements 4.0(Windows版)/ 3.0(Mac版)的DVD光碟。

## 保留變更設計、規格及出貨內容的權利。