目　録

重要なメセージ	1

安全な警告	1

注意する事項	1

FCC警告	1

WEEE 警告	1

著作権公告	1

概述	1

部品の検査	1

I/O インターフェイス	1

スイッチをオンーにする	1

操作する	1

スイッチをオーフにする	1

清潔する	1

付録：製品仕様	1

付録：技術サポート	1

重要なメセージ

安全な警告

本製品は使用される時に安全と正確さを保証するために、なおユーザーが傷づくられ、あるいは、財産上の損失を防止するために、どうぞ、本製品をインストールすることや、使用、メンテナンス、及び補修をする時に、必ず以下の安全措置を尊守するようにしてください。

本製品を操作する時に、どうぞ、本説明書を読んで頂き、なお、本説明書を保留して、将来の参考に供します。

●すべての警告と説明を注意し、なお尊守してください。

●インストールの説明を尊守しないと、人身が傷付けられ、及び製品の損傷をもたらすことを招きし兼ねないです。

●もしあなた様は相応する資格を備えませんならば、くれぐれもいかなる補修を行わないように、合格の補修人員に補修を行ってもらってください。

- どうぞ。合格の補修人員に頼んで補修すること。設備は如何なる方式によって損害が被られた時に、例えば、電力線、あるいはプラグが壊して、液体の飛沫に掛かられた、

あるいは、異物が設備の中に陥ることや、雨に濡られて、あるいは、湿気に遭遇して、

正常に機能が出来なくなって、あるいは、高い所から落ちっていた場合、どうぞ、すぐにもメンテナンスをしてください。

●設備は、保護性があるアースに接続できる電源コンセントに繋げるべきです。

- 電極化、あるいは、アース型プラグの安全性用途を決して除去してはならないこと。

電極化のプラグでは、二つのスライスがあって、その中での一つは、割りに幅広くです。アース型プラグは、２枚のスライスと一個のアースフォークがあります。広い型のスライス、あるいは、アース型アースフォークは、すべてが安全のために備えるのです。もし、付属したプラグは、あなた様のコンセントに適合していないならば、どうぞ、電気技師に手伝ってもらって古いコンセントを入れ替えてください。

- 電力線を押し出すことや、踏み込まれることなどを防止すること。特にコンセントや、

電源コンセント、及びケーブルの伸びだされた設備の位置をご注意にしてください。

●電源コンセントを設備に近づく位置を確保にしてください、なお便利な使用を確保してください。

●設備の上に這わないでください。（あるいは、子供達が這うことを許すこと）。設備の上に這い上がるならば、人身が傷に付けられ、及び製品の損壊を齎すことを招きし兼ねないです。

●火事あるいは感電のリスクを減るために、どうぞ、設備を雨水あるいは湿気の中に曝さないようにしてください。

●たとえあなた様は、電源を切った後に、，内部の部品を整備している時も非常に慎重しなければなりません。途絶えない電源 (UPS) は、あなた様が電源を切った後に、設備自身が依然として、人体に充分に危険を加える電源を継続的に提供しつづけることが有りうるのです。

●光の機械の灯光を直接に注視するように見ないでください (あるいは子供達にじっと見させないでください)。

●光の機械にメンテナンスことを試みないでください。メンテナンス権限が授与された供給業者しかメンテナンスのサービスを提供できます。

- 如何なるボルトを取り払わないでください。

- 設備の電源をオーフしてから１時間以内に光の機械の電球を触らない、あるいは、

入れ替えしないでください。（電球はとても熱いです）。さもないと、深刻な火傷を齎すことを招きしかねないです。

注意する事項

●このハンドル・ブックの中の説明に従って、設備の電源をオーフにして、指示灯と扇風機がすべて運伝停止になった状況の下で、

初めて、電力コードを切ることができます。さもないと、いかなるその他の時間において、電源コードを切ると、おそらく光機の電球の使用寿命を短縮しかねないです。

- もし、あなた様の設備は、湿気っぽいならば、完全に吹き乾かした後に再び起動してください。

- 通風口を塞ぎとめないでください。設備をインストールする時にどうぞ、メーカーの説明に従って操作をしてください。

●本設備はただ最高な環境の温度が35°C下に使うことができます。

●本設備を如何なる熱源のところに例えば、散熱器、熱を預ける器、ストーブ、あるいは、その他の熱源の器具の付近に設置しないでください。

- 海抜で10000 フィート (3000 米 ) より高い環境で、本設備を使用しないでください。

●本設備は、赤外線の光に対して凄く敏感です。それが所以に校正をする前に、光源をオーフにして、あるいは、如何なる点の光源、ないしその他部屋内の白いランプをオーフにしてください。なお、ブラインドとカーテンを閉めてください。使用をする時に環境にある光源は適合しているかどうかを確認にしてください。

●設備の汚れを拭き取っている時に応用するプログラムが思わず起動することを避けるためにどうぞ、清潔をする時に設備をオーフにしてください。

- 設備の表面にキーボードや、マウス設備、あるいはその他の品物を置かないでください。設備内部の撮影カメラのセンサーは、これらの品物をタッチコントロールの指示として看做される恐れがあります。

FCC警告表示

本設備はFCC 規則にある第 15 の部分にデジタル設備に関する制限に符合しています。これらの制限は、住宅にインストールする作業の中で、合理的に有害な邪魔を防ぎます。本設備は、エネルギーを発射することができることを使って、エネルギーの産出及び使用することが出来ます。もし、インストールする説明の内容に従って、インストールすると使用しない場合、無線電の通信に邪魔される恐れがありうるのです。ただし、特殊的なインストールする条件の下で、邪魔が発生しないという保証が出来ません。もし、設備のスイッチのオーフにすること、及びオンの操作を通じて、本設備は確かに無線電通信を邪魔したことが確認できたとすれば、ユーザー様からのご自分で邪魔の排除をするように提言します。

持続的なFCCの適合性を確保するために、ユーザー様は、アース電源線及び設備に付属しているケーブル、あるいは、指定されているケーブルを使用することが必須です。この

ほかに、適合性を判断する責任を持つ側からの明白的な許可が得ていないままで、勝手に

本設備を改装する、あるいは改造する場合、ユーザー様は本設備を使用する権限が失いし兼ねない恐れがあります。

WEEE 警告表示

下記の情報は、EUメンバー国に向ける情報です：

示した標示は、廃棄電気のエレクトロン設備の指令を尊守する標示

です。この標示は、該当設備を分類しない都市のゴミとして処理することが出来ないことを意味し、現地の法律に従って、回収するシステムを

使用すべきです。

著作権公告

© 2010影來騰貿易（上海）有限会社。すべての権利を保留します。

本ファイルが提供した情報は、ただ情報の参考に使われるためです。nLighten社は、本ファイルの中で如何なる明示すること、あるいは、暗示的な保証をしないことです。本ファイルの中での情報は、及びURLとその他のInternetのウエブサイトの中に引用したファイルの情報が変更した場合、別途で通知することがしないことです。本ファイルを使用すること、あるいは、本ファイルを引用した結果のあらゆるリストは、ユーザーがその責任を負うべきです。すべての著作権法を尊守するのは、ユーザーの責任です。nLighten社の書面的な協定許可を取得していない状況の下で、あらゆる如何なる目的による本ファイルをコピーすること、ダンーロード、あるいは、如何なる検索するシステムの中に組み込まれること、あるいは、如何なる形式、あるいは、如何なる形式を通じて（エレクトロン、機械、コピー、撮影、あるいは、その他の方法）などの伝播がしてはならないです。

本ファイルの中で、主題に関わるものは、nLighten社がその特許、商標、著作権あるいは、その他の知識財産権を擁しており、nLighten社が提供した明確な書面的な協議許可書を提供した場合を除いて、本ファイルを提供しただけで、貴方様に如何なる特許、商標、著作権あるいはその他の知識財産権を授与したことを意味しないことです。

すべてのその他の商標の所有権は、それぞれの所有者に属されています。

概述

nLighten社のタッチコントロールのデスクトップ・コンピュータは、多数点タッチコントロールとマルチユーザーをサポートし、新たな世代のDLPTM 短い焦光機を採用し、明るくて全面的な高い解析度による顕示効果が得られます。該当タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータは、滑らかな、かつ良いタッチ感覚がある鋼鉄化にしたガラスを相互に作用するスクリーンを採用しており、最多数の場合には、同時に32個のタッチ・ポント、あるいは、手振りの指示を処理することが出来ます。タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータは、貴方様に直接に仮想の物件、図表と映像とマルチメディアのプロジェクト、及びコンピュータの応用するプログラムなどを相互に操作することが出来ます。該当タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータは、一つの内蔵されるPCがあり、なおかつMicrosoft Windows 7の作業システムに完全に受容れることが出来ます。

nLighten社のタッチコントロールのデスクトップ・コンピュータは、教育、商業、情報、娯楽などの業界に新たな発展の機運を齎しています。

製品の特色：

●32/42/50 インチの顕示する区域

●16: 9 の顕示する比例

●優秀な画質

●1080 P の全面的な高い映像解析度

●足場がない表面と防水のデザイン

- 流暢するマルチタッチ・ポントの性能及び相性が良い Windows ７

- 赤外線LED タッチ・コントロールする技術



３２インチのタッチコントロールのデスクトップ・コンピュータ

42/50インチのタッチコントロールのデスクトップ・コンピュータ

部品を点検する

本パゲージの包装を開けた後に、どうぞ、以下のリスト製品の中での部品及び付属品が揃えているかどうかを点検してください。

| シリアル番号 | 付属品 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータ | 1 |
| 2 | 電力線 | 1 |
| 3 | 拭く布 | 1 |
| 4 | ProgenVisionSystem-TouchTableのインストールCD-ROM | 1 |
| 5* | タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータ ハンドルブック | 1 |
| 6 | Window 7家庭用高級バジョンのインストールするディスク | 1 |
| 7 | PCメインープレートのインストールするディスク | 1 |
| 8 | 顕示カード駆動のインストールするディスク | 1 |
| 9 | 無線のキーボードとマウス（バッテリを含む） | 1 |
| 10 | 三つの証明する書類 | 1 |
| 11 | 合格証明書 | 1 |

說明：5* :印刷したファイル 《タッチコントロールのデスクトップ・コンピューターハンドル・ブック》参考に供するだけです。もし、インストールするディスクの中で

《タッチコントロールのデスクトップ・コンピューターハンドル・ブック》の中での電子ファイルと貴方様が受け取った印刷したフアイルと違っていれば、どうぞ、電子ファイルを基準としてください。

I/O インターフェース

32インチA型

イーサネット口：↓

32インチB型

正面

背面

42/50インチA型

42/50インチB型

Front Side

Back Side

オンにする操作

- 電力線に繋げて、電力線カードをタッチコントロールのデスクトップ・コンピュータの底部にあるカードの挿入する口に差し込んでください；なお電源スイッチをオンにしてください。

- 側のドアを開く。

32インチ

42/50インチ

- [POWER]の キを押して、顕示するシステムを開いてください。

- [PC POWER] のキを押して、内蔵されるPCを開いてください。

操作する

どのようにして、ソフトウエアをインストールする及びパラメーターを調整することについて、どうぞ、インストールするデイスクの付属品であるProgenVisionSystem- TouchTableハンドル・ブックをご参考にしてください。

スイッチをオーフにする

- Windowsの作業システムの下で、まず、単独で‘’運行するー＞スイッチをオーフにする‘’のキーを押して、内蔵されるPCを閉じてください。

- [POWER]のキーを押して、顕示システムを閉じてください。

- 電力線のスイッチをオーフにしてください。

- 側のドアを閉じてください。

説明：側のドアを閉じる前に、どうぞ、前に設備に差し込んだUSB設備を除去したことを確認にしてください、さもないと、貴方様の設備に損害を与えることがありうるのです。

清潔する

清潔する前に、どうぞ：

●タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータのスイッチを既にオーフにしたことを確認にしてください。

- 絶対に如何なる液体の飛沫を直接にスクリーンの上に、あるいは外殻に噴射する、あるいは、散らばせることをしないようにしてください。

清潔する方法

- 清潔で絨毛がないの柔らかい布で拭いてください。このようにして、埃とその他の粒を除去することが出来ます。

２．もし依然として清潔できない場合、少量のアンモニアを含まない水、あるいは、アルコールが含まれていないガラス清潔剤を用いて、清潔でかつ絨毛がないの柔らかい布に塗り付けてから、その布を使って拭いてください。

免責する声明

タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータのスクリーン、あるいは、外殻にnLighten社はアンモニアを含む、あるいは、アルコールがある清潔剤を使って拭くことを推薦しません。ある化学清潔剤は、タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータのスクリーン/あるいは、外殻に損害を与えるかもしれません。如何なるアンモニアを含む、あるいは、アルコールがある清潔剤を使って拭くことによって引き起こされた損害は、nLighten社は如何なる責任を引き受けません。

付録Ⅰ：製品の規格

| 顕示する区域 | 32インチ：32(±1) インチ 42インチ：42(±1) インチ 50インチ：50インチ |
| --- | --- |
| 解析度 | 1920x1080(1080P) |
| 顕示する比率 | 16:9 |
| 顕示する色彩 | 16.7 million |
| スクリーン材質 | 鋼鐵化したガラス |
| タッチ・コントロール技術 | LED赤外線照明のカメラ映像センサーの映像を捉えるシステム；最も多い32点のタッチコントロール |
| 作業するシステム | Microsoft Windows 7をサポートします。 |
| 処理する器 | Intel® Core 2 Duo CPU E7500@2.93-GHz |
| 記憶体 | 2.00GB dual-channel DDR2 800MHz |
| ハードデイスク | 500GB SATA 3.5”ハードデイスク |
| 顕示するカード | NVIDIA Geforce GT220(1GB顕示と記憶します) |
| 音響の出力 | 2×15W 内蔵されるステリオのラッパ |
| 電源 | 100~240V/2.5A, 50Hz/60 Hz |
| 入力/出力するインターフェース | 1× マイクのインターフェース/1× ベットホンインターフェース/2 × USB 2.0/1×インタネット・インターフェース 1× 11-in-1 カードを読み込み機/1× DVD super-multi DVD-RW |
| 製品サイズ | 32吋：110.0 x 70.0 x 58.0 cm 42吋：124.8 x 80.0 x 70.4 cm 50吋：137.0 x 88.3 x 79.3 cm |
| 重さ | 32吋：63.0 Kg 42吋：85.3 Kg 50吋：93.3 Kg |
| 環境の要求する条件 | 操作する：5°C to 35°C / 20%-80% RH |
|  | データ貯蓄：-10°C to +50°C / 20%-80% RH |

説明：本規格が提供した情報は、参考に供するだけです。nLighten社は、提供した内容を

変更する場合があり、その時にも別途によるお知らせは、ありません。

付録Ⅱ：技術のサポート

タッチコントロールのデスクトップ・コンピュータを使う時、もし貴方様は、いかなる困難に出会うならば、nLighten社の技術支援を求める前に貴方様は現地の販売員、FAEに連絡することができます。現地の販売員や、FAEは、貴方様にすばやく大部分の問題を解決するように手伝うことができます。

技術サポートが欲しい方、どうぞ、ここをご連絡にしてください： service@nlighten.com.cn。

さらに多く情報が欲しい方、どうぞ、ここをご連絡、あるいは、ご訪問にしてください：www.nlighten.com

あるいは、ここにご連絡をしてください：

nLighten上海：上海市徐匯区古美路1515号17F

電話：+86-21-5302 2229

FAX：+86-21-5445 1277

nLighten 台湾：

台湾桃園県龜山鄉復興三路568号（林口の華亞科学技術エリア）

電話：+886-3-327-7288

FAX：+886-3-327-7622

nLightenアメリカ：

47800 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, U.S.A

Tel: +1-510-445-0100

Fax: +1-510-445-1678

nLightenイキリス：

Suite 3 Swallow Court Devonshire Gate Tiverton EX 16 7EJ, England

Tel: +44-0-1884-849300

Fax: +44-0-1884-849240

条件付きの補修するサービス：

製品の補修するサービスは、貴方様が本製品を購入する時にnLighten社と署名した契約内容の条項に基づいて実施すること。

# Text boxes

P/N: CN 198000480-RA3

タッチコントロールの

デスクトップ・コンピュータ

ハンドル・ブック

キーボードを押す

- INPUT

- VOLUME +/-

- CHANNEL +/-

- MENU

- POWER

- PC POWER

PC I/O インターフェース

- 1 x DVD焼き増し機

- 1 x ヘッドホン

- 1 x マイク

- 2 x USB 2.0埠頭

- 1 x 11合1 カードを読むマシン

●1 x イーサネット口

イーサネット口

PC I/O インターフェース

- 1 x DVD焼き増し機

- 1 x ヘッドホン

- 1 x マイク

- 2 x USB 2.0埠頭

- 1 x 11合1 カードを読むマシン

●1 x イーサネット口

- 1 x DVD燒錄機

- 1 x 耳機

- 1 x 麥克風

- 3 x USB 2.0埠

- 1 x 11合1 讀卡器

- 1 x 乙太網口

キーを押す

- POWER

- PC POWER

PCハードデイスク状態

指示灯

PC POWER

POWER

電源スイッチ

USB

イーサネットクチ

キーを押す

- INPUT

- VOLUME +/-

- CHANNEL +/-

- MENU

- POWER

- PC POWER

PC I/O インターフェース

- 1 x DVD焼き増し機

- 1 x ヘッドホン

- 1 x マイク

- 2 x USB 2.0埠頭

- 1 x 11合1 カードを読むマシン

●1 x イーサネット口

PC I/Oインターフェース

- 1 x DVD焼き増し機

- 1 x ヘッドホン

- 1 x マイク

- 3 x USB 2.0埠頭

- 1 x 11合1 カードを読むマシン

●1 x イーサネット口

キーを押す

- POWER

- PC POWER

PCハードデイスク狀態指示灯

PC POWER

POWER

電源スイッチ

USB

イーサネットクチ

引張ってください

押してください