扶手及欄杆設計之探討

設計二部 曾家淼

一、前言

如果稍加留意，很容易發現不鏽鋼材的使用在此地是如此之普遍，凡金屬製的門窗、欄杆、爬梯、蓋板、雨庇、扶手…，國人大多喜好使用不鏽製品，究其原因大都為保養容易具耐候及耐久性等。本篇就觀察所得，有關金屬扶手之設計及構造加以探討。

二、金屬扶手之設計

金屬扶手之穩固性在與固定物間之支點。扶手管徑大小應考慮適合一般人手掌抓握，一般應在3.2cm∮～3.8cm∮最為恰當(參見照片1)。常見一些場所扶手管徑粗達7.6cm∮～10cm∮，如球棒般粗壯實非必要(參見照片2)。非但不利人手抓握、造型醜陋，成本亦較高。

| ( 照片1--設計恰當之扶手 ) | ( 照片2--粗口徑之扶手 ) |
| --- | --- |

扶手之高度在一般在90cm～110cm即符合安全需求。在樓梯階步之扶手，因隨級高之上昇呈28°～30°之傾斜，人在上下樓梯時手握扶在身體前方，扶手高度在階梯鼻端75cm即適合(圖1)。製造材料若選用鋼管時，管徑亦以3.2cm∮～3.8cm∮為宜。扶梯及欄杆之支撐直徑3.2cm∮之立管，間隔每100cm一支即可滿足安全需要。

暫缺

( 圖1--金屬扶手示意圖 )

三、成本之考量

金屬管使用太粗不符使用需求並且增加建設成本。一般管徑10cm∮不鏽鋼鋼管每公尺之材料價為管徑3.18cm∮之3.6倍；3.8cm∮之3倍，此為管厚同為1.5mm之比較差距。若與3.18cm∮及3.8cm∮管管壁厚最小0.7mm之價格比較，其價差則增大至7.5～9倍。10cm∮鍍鋅鋼管與3.18cm∮及3.8cm∮鍍鋅鋼管每公尺格之差距為3.2倍及3.9倍。以上造價之差額於安裝時，由於自重之原因，較粗口徑之鋼管尚須另外加上補強鐵件。

(民國94年價格)