建築工程細部設計圖常見之錯誤(一)

(第一部份A0、A1圖--目錄、一般說明、基地圖)

(第二部份A2、A3圖--平面圖、立面圖)

(第三部份A4、A5圖--剖面圖、樓梯圖)

(第四部份A6圖--門窗圖表、粉刷表)

(第五部份A7圖--細部詳圖、其他)

撰寫人 曾家淼

一、前言

近幾年來由於辦理專案管理業務，有許多機會審查司外建築師事物所提送之設計圖，或者奉指示檢查本司建築部同仁設計圖。工作當中常發現設計師、繪圖員對於細部設計圖之功用多認識不足，常將設計圖繪製成施工圖，以致耗用了許多冤枉的時間及氣力，繪出不須繪製甚至無法使用的圖。

建築物之新建、增建及改建自規劃、設計至施工，依發展階段不同所應繪製之工程圖樣可分為規劃圖、基本設計圖、細部設計圖、營造施工圖、工作圖五類。本文就細部設計圖之功能、繪製要領加以介紹。

新舊工程應於圖中標示清楚。施工順序、臨時保護措施、交通維持計畫、工地排水…。

凡是於平面圖中已標示之尺寸，可不於立面圖標示時，儘量不重複標示。

圖面之安排應適當，不宜過擠或過鬆。

繪出之圖面以簡要為原則，無助於設計圖之內容者均應省略。如可不繪出之材料剖面線、螺絲釘、樓梯踏步止滑條、與內容無關之圖樣…。

視圖以一次清楚表示為原則，有必要者再增繪詳圖補充。

圖之表達方式不宜默守成規、一成不變，能掌握權通變達之道，彈性運用為佳。文字大小未統一。

二、常見之錯誤畫法

常見之錯誤畫法依圖類依序於本節說明。

A0圖類：一般圖樣、說明、圖例及位置圖

工程範圍中之機械設備、水電設備、傢俱等配合工程均繪於圖中。

建築工程之精確度達到以cm單位尺度控制即可，除鋼材斷面、玻璃厚度，尺寸單位以mm標示之情形建議避免。

圖中使用符號未與本圖之符號內容一致，如用地範圍線、建築線、各項高程指示符號…。

符號註記不全，如現有房屋、新建房屋、道路線、地界線、排水溝、圍牆、各項地下管線…。

| 圖類 | 常見之錯誤畫法 |
| --- | --- |
| A0圖— 圖目錄、圖例 一般說明、 | 缺圖目錄或圖目錄中未註明張號、分類圖號及圖名。 圖例及符號註記不全，如基地高程、現有房屋、新建房屋、道路線、地界線、排水溝、圍牆、各項地下管線…。 「一般說明」書寫有關材料及施工規範中內容。 |
| A1圖— 位置圖 | 缺指北針。 圖內有關基地現況繪示過多，如地上建物、水電公共設施、植栽、基地高程甚至地界線、周圍排水系統均繪出，均不正確。 |
| A1圖— 基地現況圖 | 基地內現況繪示過多，除地上建物、水電公共設施、植栽、基地高程、地界線、周圍排水系統外， 基地內若有新舊建築之建築物未說明為何項工程，如新建、現有或計畫中之建築物等。 |
|  | 增建工程時未說明基地內之建築物為新建或現有建築物。 用地範圍線與地籍套繪圖不一致。 基準點位置、高程及外觀未描述。 地界線、路緣線與建築線於配置圖中未標示清楚。 各建築物放樣位置及建築物間相關尺寸未標示清楚。 現有面前計畫道路各主要點高程、般運道設計高程、基地整地高程及各建築物地面層設計高程未標示清楚。 請將現有計畫道路、基地及房屋周圍排水系統，另圖繪示。 待拆除現有房屋及應保留現有房屋之構造材質、高度，及拆除面積亦須繪於圖中。 不拆除之現有房屋建議於圖中註明。 |
| A1圖— 地籍套繪圖 A1圖—面積計算圖 | 地籍套繪圖建議將現有房屋及新建房屋均繪出，不同圖例。現有房屋大小、尺寸另圖表示。 |
|  | 現有水溝排水方向應繪出。 建議列表說明拆除、保留等項目。 此圖應另由「施工計畫書」補充說明拆除順序、工作圍籬設置、現有房屋/設施之維護、臨時交通維持計畫、工地辦公室/工寮、置物場。 |
|  | 建議將各項工程範圍繪示清楚。現有房屋及新建房屋於圖中明顯標示。 建議將現有房屋及新建房屋機械設備、傢俱去除，僅註記空間名稱。 建議將車輛去除，註明車型。車輛、交通標誌標線另圖繪示。 尺寸線註記再調整： 標示齊一、完整。 與地界縣、建築線之關係註明。 尺寸線與建築物保留適當距離。 臨接道路排水系統及新建房屋排水系統繪出。 圖中註記事項與其他圖不再重複。應說明與平面配置有關事項。 地界線、新設圍牆、新設路緣石標示不明。 |
| A2圖類 各層平面圖 | 入口處無障礙坡道規劃不明。 供行動不便者使用之停車位規劃不明。 工程範圍中之機械設備、水電設備、傢俱等配合工程均繪於圖中。 隔層之投影圖未去除。如一、二層挑空情形下，二層平面圖不應出現一層平面圖之設施。 圖中註明甲種防火門編號、尺寸。 為疏緩圖面擁擠圖中房間名稱取消留下編號。 小方塊中之I、C、M應於A0-003中註明意義。 圖中表示步行距離之虛線及步行長度(含單位cm)應於A0-003中註明。 小尺寸在詳細圖中有註記者，本圖可取消。 面積計算圖及計算式是否須如同A1-002-3，並與其他各層面積計算圖及計算式合併於另頁說明。 |
|  | 建築物放樣位置應於圖中繪出。如標出建築物與建築線、地界線距離、指北針等。 因機械設備將另繪示於儲運設備工程設計圖，建築工程設計圖中請勿繪出。 部份房間無註隔間尺寸。 柱A-11旁之樓梯若屬他項工程，不屬建築工程請取消。 圖中註明甲種防火門編號、尺寸。 說明明/暗排水溝之起、迄點及詳圖圖號。A、B項工程銜接時之處置方式。 面積計算圖及計算式是否須如同A1-002-3，並與其他各層面積計算圖及計算式合併於另頁說明。 |
|  | 因辦公室傢俱設備將另繪示於傢俱設備設計圖(如同儲運設備)，建築工程設計圖中請勿繪出。繪法類似A2-012。 另補辦公室傢俱設備。每辦公室各別繪出傢俱名稱、型式、數量，不註尺寸。比例尺為1：50。 部份房間無註隔間尺寸。 圖A2-003右邊屋頂天溝之落水罩及接管，若屬水電工程者，應於圖A0-003中說明。 B項工程完成後將拆除之西側外牆應註明於平面。 |
|  | 已繪於前圖中之雨庇、屋頂平面於本圖中不繪。 圖中屋頂落水罩及接管，若屬水電工程者，應於圖A0-003中說明。 屋頂落水罩之位置應配合柱位。 |
|  | 天花板平面圖只須將設天花板房間各別繪出平面，其他房間不繪亦不註尺寸。比例尺為1：50，隔間牆與天花板之線條應分別清楚。 平面圖中不繪門、不繪牆開口，不繪與天花板無關之物體。如有燈具、消防設施安裝之要求，再補充。 |
|  | 各層防撞條位置圖可簡化：建築物尺寸、柱座標、地坪高程、無防撞條平面圖均刪除(如A2-012右上角小圖)，不繪與防撞條無關之物體。 牆/坡道防撞護欄尺寸保留，並列表加註位置說明。 |
|  | 各層標誌位置圖可簡化：建築物尺寸、柱座標、地坪高程、無標誌平面圖均刪除(如A2-015右上角小圖)，不繪與標誌無關之物體。 標誌符號、名稱、數量表應增加「位置」欄方便讀圖。 應增加標誌規格及詳圖說明。 |
| A3圖類 各向立面圖 | 繪出建築線、地界線，並註示出相臨柱之距離。 圖中「彩色鋼板(浪板)(銀灰色)」、「彩色鋼板(浪板)(銀白色)」、「複層金屬板(平板)(銀灰色)」、「複層金屬板(平板)(銀白色)」可以圖例表示，減少立面圖中文字。 「彩色鋼板(浪板)(銀灰色)」、「複層金屬板(平板)(銀灰色)」圖案相似，請考慮修改。 窗之尺寸位置不應標示於立面圖。標示於平面圖及窗詳圖表中(窗之台度高)。 |
| A4圖類 主要剖面圖外牆平、剖面詳圖 | 本圖在表示庫房主要結構之構造、尺寸，尺寸線標示主要結構高度、室內外地坪高程，其餘細部尺寸均請取消。 地面層室內地坪高程缺漏者請補充。 標示樓層高度時，圖中無繪示之樓層請勿標示。 斜屋頂高度均標示主樑最高點，並加註「主樑最高點」文字，例如橫向剖面圖三處不同高度之屋頂，均以此方式繪示高度。 橫向剖面圖右側室外應為RC地坪。圍牆漏繪，其位置與地界線關係應註明。 窗台高度標示於窗詳圖表中。 排水溝位置請確定。 |
|  | 圖中彩色鋼板圖形繪法應與立面圖一致。建議簡化。 |
|  | 窗之尺寸位置不應標示於立面圖。 PC路面或RC路面請確定。 以下尺寸、文字刪除： 斜屋頂桁條間距(註於結構圖中)。 基礎段面(註於結構圖中)。 外牆RC厚度(註於結構圖中)、彩色鋼板厚度(註於詳細圖中)。 水平向尺寸(註於平面及詳細圖中)。 窗之開口高度(台度可標)。 標示彩色鋼板之尺寸。 其他由結構工程訂定之尺寸(為標示建物之高度除外，但仍以主樑為標的物)。 室內粉刷材料(註於粉刷表中)。 尺寸線位置以置於圖外為主。 外牆彩色鋼板、RC防撞牆、水泥板之厚度，與柱中心線關係尺寸均應繪於詳圖中。圖中有關此部份之尺寸因辨識不清，均刪除。 屋頂天溝之落水罩及接水管，若屬水電工程者，應於圖中說明。 柱角防撞條小尺寸刪除。 若視圖過大使圖面擁塞，可省略中間相同或重複部份，將其截斷。 |
|  | 柱D與柱E部份與A4-007重複請刪除。 文字、尺寸請勿與圖線重疊。 內部隔間牆型式應註明。 |
| A5圖類 廁所平面詳圖樓梯平、剖面詳圖車道平、剖面詳圖 | 為圖面單純虛線繪出之下層結構體建議刪除。 註明內層複壁牆、清潔口、落水頭。 電梯孔內交叉線以細虛線表示，線型建議同「表示下層結構體之虛線」。 樓梯踏步虛線部份線型建議同「表示下層結構體之虛線」，實線部份線型建議同「扶手之細實線」。 缺樓梯間一層夾層平面圖。 |
|  | 為圖面單純，電梯孔內虛線車箱建議刪除。交叉線以細線表示。 廁所設備建議刪除，留管道間。 |
|  | 樓梯間各層之間有無隔絕防火要求，是否應加隔牆。 |
|  | 向屋頂之開門應註明門檻高度。 「爬梯…」文字位置不應與圖重疊，詳圖符號應為A7-037-7。以上可以刪除另註於圖A5-002-1中。 |
|  | 三處爬梯加編號，以便於詳圖中註明高度。 |
|  | 文字與尺寸不重疊。 |
|  | 增加樓梯橫向剖面圖，剖於人孔及開窗處。 |
|  | 電梯車箱、彈簧座及電梯機房內設備刪除。 樓梯各層請加註剖面圖符號，便於與平面圖對照。 踢腳線可視水平部份應繪出。 內部粉刷因已說明於粉刷表，圖中可取消。 |
|  | 電梯孔牆構造應註明。 |
|  | 交接室地坪材料刪除。 坡道加註明名稱及地面高程。 倉庫註明「吊車托架」名稱。托架應加註之說明： 托架深度、支數； 高度(不註在工字樑上)； 工字樑長度及所屬(機械或建築)工程。 |
|  | 廁所內之設備應標示安裝位置，不標示設備尺寸。 各房間加繪「地板落水」。 註5改為「蹲式馬桶」地面以混凝土墊高15cm。 |
|  | 爬梯建議改為安全式。 |
|  | 交通標線、停車格位標線標明為現有、新設…，或另見「交通標誌標線工程」。 請列表說明本圖工程項目。 |
|  | 角鋼註有規格不須再註尺寸。 |
| A6圖類 門窗圖表粉刷表、房間標誌牌表 | 為易於閱讀、查閱，門窗繪示之方法依「畫出好圖」說明繪製。實例可參考蔡宜靜之「竹科二期配水池加壓站工程」。 |
|  | 室內粉刷表內請註明「本工程室內粉刷材料圖中無註記而表中有記載者，或圖中註記材料與表中材料不一致時，概以室內粉刷表記載為準」等文字。 |
| A7圖類 一般細部、天花、扶手、爬梯…等詳圖 | 全部刪除。於A0-003「一般說明事項」中規定外部牆鋼板及內部隔間牆施工圖，由承商於施工前完成經送審同意後施工。 圖A7-001-6、圖A7-002-4內容轉為文書檔，存於規範檔案中。 |
|  | 因廁所隔間平、立面圖已有繪示，隔間及五金規範另訂於「施工規範」，本圖刪除。 |
|  | 圖中之廠商產品不須繪示，只須於廁所隔間平、立面圖或「施工預算書」或「施工規範」中訂出產品名稱及型號計即可。本圖刪除。 |
|  | 製表並編號繪出設置「櫃檯」之房間名稱、長度。 保留A7-031-4、A7-031-5作為標準剖面圖。刪除其餘小圖，加註文字「櫃檯施工圖由承商於施工前完成，經送審同意後施工」。 規範另訂於「施工規範」。 |
|  | 本圖刪除。於A0-003「一般說明事項」中規定「鋁合金地板」施工圖，由承商於施工前完成經送審同意後施工。 「鋁合金地板」規格另訂於規範內。 |
|  | 製表並編號繪出設置「不鏽鋼扶手」之位置、長度，不須各別繪出。 |
|  | 建議製表並編號繪出爬梯設置之位置、高度、數量。 |
|  | 建議製表並編號繪出「茶水櫃」設置之位置、長度、數量， |
|  | 圖A7-038-1~4均刪除。因天花板型式、材料、高度已表示於天花板平面圖及粉刷表，規範另訂於「施工規範」中。 另於A0-003「一般說明事項」中規定「天花板」施工圖，由承商於施工前完成經送審同意後施工。 |
|  | 有關工程內之交通標誌標線名稱、設置之位置、數量…繪示零亂無系統。建議製表說明。 |

三、大師的迷思

學建築的學生都有一個願望，希望能遇到一位像勒戈比斯意或密司凡特羅那樣的「大師」，並由他們的身上學到技能。不過以我的經驗所知，我們吃飯的本事主要得自於和我們一起工作的同事，「大師」能給我們的不多。原因之一是「大師」的時間不多，無法將心力溶入工作中，只作些蜻蜓點水式的提示，其餘就必須要靠自己了。

我自學校畢業後的第一份正式工作便是在漢寶德先生的事務所工作，曾經在那裡工作了三年，但是三年中我不知由漢先生身上學到些什麼東西？如今回想起來只記得他是個對凡事都愛發表評論的人，當他發牢騷時頗能夠吸引一些學生圍繞傾聽。當時並未意識到漢先生日後會是一位頗受重用的學者。

與漢先生這樣不拘小節的學者相處常發生令人尷尬且手足無措的事。有一回他要學生轉告我晚飯後到他那兒有事交代，晚飯後我依言前往他當時暫厝於東海大學的宿舍報到，只見他拿了計幾張小紙，上頭有用筆徒手勾的幾幅草圖，大略說明了一番並且要我「等下回去」用平行尺、三角板將它繪成正草圖。那時已過了晚上8點，事情交代完畢後已將近9點鐘，「等下回去將它繪成正草圖」很讓我為難，但是心裡盡管懷疑卻不敢多問。我懷著一顆不安的心硬著頭皮在晚上9點多來到陳邁先生家，因為漢先生當時給我的「辦公室」就是陳先生家的書房。說明來意後，陳太太雖然感到驚訝但又不好意思不讓我進屋裡工作，因為當天陳先生正巧北上台北的事務所公幹，還未回到家。

心理學家將學習解釋為因經驗而導致的行為改變(什麼樣的經驗有助於學習呢)。

人類除少數的反射動作外，很少有固定不變的行為，他對各種情境有其通權達變之道，因為他有高度之學習能力。

一般情形，大學裡有關「製圖學」之授課時數不夠多，教學重心多在建築的造型、平面的配置、空間…等，學生離校後工作時腦子裝的也是一些空洞的建築語彙，所謂平衡啦、意象啦…，對於工程圖之繪製無暇分心。因此，工程師們關於製圖之技能及知識大多於工作中習得，若是與對工程製圖懂得較多的同仁共事，則學得也多。關於細部設計圖與施工圖之區別及功用，我在《畫出好圖》中分別已有說明，本文將專門就設計圖不應繪示及常見錯誤之處彙集整理，供本司工作同仁參考。希望能夠藉此激發後起之秀對於工程製圖之重視及賠培養追求完美之興趣，製作出具專業水準之設計圖。

長久以來曾經在非洲北邊建立迦太基帝國一段歷史很讓西方人感到不適。迦太基像是惡夢般令他們急於忘卻，有也像瘟疫般的